Accès à un réseau privé virtuel (RPV) à partir du réseau d’un opérateur de boucle locale

ART/ST/NRT/2-98/ed3.1

Ce document a pour objet de préciser la mise en œuvre technique du service concerné. Il sert de document de référence pour les différents acteurs, opérateurs ou industriels, afin de faciliter l’intéropérabilité du service et reste d’application volontaire.

Date de publication du document : 10/10/1999

Ce document a été élaboré après concertation au sein du Comité de l’Interconnexion.

Ce document pourra être modifié par l’Autorité de régulation des télécommunications si celle-ci le juge nécessaire.

Accès à un réseau privé virtuel (RPV) à partir du réseau d’un opérateur de boucle locale

Les remarques portées en italique sont données à titre indicatif.

Portée du document

Ce document décrit les procédures techniques à mettre en œuvre afin de permettre à un utilisateur d’accéder à un réseau privé virtuel à partir d’une boucle locale téléphonique quelconque.

Référence réglementaire

Décision n°98-902 du 30 octobre 1998, complétant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancées devant figurer au catalogue d’interconnexion des opérateurs soumis aux articles D99-11 à D99-22 du code des postes et télécommunications .

Définition d’un RPV

Un réseau privé virtuel consiste à partager l’utilisation d’un réseau ouvert au public pour les besoins internes d’un groupe fermé d’utilisateurs c’est-à-dire, au sens de l’avis publié par l’Autorité le 30 mai 1997, « entendu comme un groupe qui repose sur une communauté d’intérêt suffisamment stable pour être identifiée et préexistante à la fourniture d’un service de télécommunications »

Un tel réseau permet aux utilisateurs de se joindre en utilisant la numérotation interne au réseau privé virtuel (appels dits « on net ») ou en utilisant une numérotation en plan public (appels dit « forced on net »), et de joindre n’importe quel abonné du réseau public en format national ou international (appels dits « off net »), qu’ils soient directement raccordés au réseau de l’opérateur de RPV ou sur une boucle locale tiers.

Objet du service

L’accès à un réseau privé virtuel (RPV) est rendu possible pour tout client d’un prestataire de réseau privé virtuel, à compter du 01/01/99, par une séquence de chiffres déterminée, inscrite dans le plan national de numérotation.

Cette séquence de chiffres déclenche l’utilisation d’une numérotation ouverte.

Les opérateurs considérés comme puissants sur le marché sont tenus, conformément à la décision n°98-902, en date du 30 octobre 1998, d’offrir la possibilité à leurs clients d’accéder à des réseaux privés virtuels gérés par d’autres opérateurs. Le catalogue de FT décrit la mise en oeuvre de cette fonctionnalité à partir d’une boucle locale FT.

Numérotation

L’accès au service est assuré par une séquence de numérotation intégrée dans le plan de numérotation :

-la tranche 085 est dédiée à ce service,

-un prestataire de service RPV demande l’attribution d’un préfixe de cinq chiffres 085XY à l’Autorité ; le prestataire doit être titulaire d’une licence L34-1 ; la procédure associée est intégrée dans les règles de gestion de la numérotation,

- la numérotation qui suit la séquence 085XY est libre ; elle identifie un numéro de plan privé ou un numéro en plan public, national ou international, à l’exception de tout numéro identifiant un mobile en plan public.

La longueur totale du numéro composé par l’usager ne doit pas dépasser les capacités maximales d’enregistrement des systèmes de commutation  : vingt chiffres à ce jour.

Acheminement d’un appel

Sur réception de 085XY, le mécanisme d’analyse de numérotation ouverte est déclenché.

L’opérateur de boucle locale (OBL) départ achemine l’appel, sans appliquer le mécanisme de tri, vers le point d’interconnexion de la zone de transit identifié par XY, et choisi par le prestataire de réseau privé virtuel (RPV), en suivant les principes de l’acheminement des numéros géographiques.Les signaux d’adresse 85XY suivis de la numérotation ouverte sont transmis sous format de numéro national ; le plan de numérotation indiqué est le plan E164, (quel que soit le numéro qui suit la séquence 085XY).

Les informations habituelles sont fournies, en particulier l’identité de l’appelant.

Le prestataire de service RPV met en œuvre les procédures d’authentification nécessaires s’il utilise des informations non certifiées relativement à l’identité de l’appelant.

Accessibilité du service

Le service est disponible sur l’ensemble des commutateurs offrant la sélection de transporteur.

Le service n’est pas accessible à partir des cabines installées sur la voie publique.

Appels émis à partir de l’international

Les appels émis à partir d’un pays étranger sous la forme +3385XY....seront acheminés comme les appels internationaux arrivée vers le point d’interconnexion choisi par le prestataire attributaire du 085XY.

La contrainte sur la limitation à 15 chiffres des numéros internationaux s’applique.

Les demandes d’ouverture des séquences 33 85 XY par les opérateurs étrangers sont de la responsabilité de l’opérateur attributaire du XY.

Mécanismes de Taxation

La taxation est assurée par le prestataire du réseau privé virtuel (RPV) pour les appels émis à partir du territoire national.

Interaction avec la sélection de transporteur

La sélection de transporteur ne s’applique pas aux appels en 085...

Si l’usager compose un préfixe de sélection de transporteur, l’appel est acheminé comme si le préfixe était absent.

Portabilité

La possibilité pour un utilisateur de RPV de conserver le même préfixe d’accès 085XY ne sera pas possible, au moins dans une première phase.

Interaction avec les services et fonctionnalités complémentaires et avancés

Signalisation d’usager à usager

Il n’y a pas d’interaction détectée. Le service est rendu comme s’il s’agissait d’un appel vers un numéro géographique.

CLIP/CLIR

Il n’y a pas d’interaction détectée. L’appelant, sur sa boucle locale, doit pouvoir utiliser son droit à la non divulgation de son identité ; en particulier il peut ajouter un préfixe de secret d’identification. Le prestataire appliquera les restrictions en usage pour les réseaux privés, relativement à la présentation du numéro de l’appelant.

Portabilité de terminal

Il n’y a pas d’interaction détectée.

Sous-adresse

Il n’y a pas d’interaction détectée.

Renvoi d’appels

Il n’y a pas d’interaction détectée : un renvoi d’appel peut être activé vers un numéro de ce type, sauf accord bilatéral entre l’opérateur de boucle locale (OBL) et le prestataire de réseau privé virtuel (RPV).

Identité additionnelle

Il n’y a pas d’interaction détectée.

Extension du service

La numérotation ouverte pourra aussi être utilisée par un opérateur pour offrir un service autre que l’accès à un réseau privé virtuel (RPV).

L’opérateur devra solliciter au préalable une autorisation de l’Autorité, afin que celle-ci vérifie que l’utilisation ne remet pas en cause la gestion du plan de numérotation.