Tests d’interconnexion

pour l’accès commuté à internet en SPIROU

ART/ST/NRT/9-99/ed0.2

24/01/2000

Tests d’interconnexion en SPIROU

pour l’accès commuté à Internet

ART/ST/NRT/9-99/ed0.2

Version du 24/01/2000

Note : Dans ce document, on considère que le FAI (Fournisseur d'Accès Internet) est raccordé par un PII (Point d'Interconnexion Internet) à un PIRC (Point d'Interconnexion Réseaux Commutés) du réseau de circuits commutés, en SSUTR2.

Seuls les appels du réseau de circuits commutés vers FAI (Dial-in) (i.e. PIRC vers PII) sont considérés dans ce document. Le réseau de circuits commutés peut être un OBL ou un OLD.

Points Ouverts

| Paragraphe | Point ouvert |
| --- | --- |
| §3 | Il serait bon d’ajouter des références aux tests correspondants de la ART/ST/NRT/7-99/ed2.0 |

# Références

Ce document se base sur le document des « tests d’interconnexion en SPIROU » (reférence

ART/ST/NRT/7-99/ed2.0) pour proposer une liste de tests pour les interconnexions dédiées à l’accès commuté à Internet. Les libellés des tests sont en général semblables à ceux du document cité ci dessus, toutefois il faut noter que dans de nombreux cas  les tests changent d’objectif. En effet, souvent le Point d’accès à internet ne rend pas le service qui fait l’objet du test. Il est quand même souhaitable de faire un test pour vérifier que lorsqu’un usager invoque le service, le comportement de tous les éléments du réseau est adéquat même lorsque le service n’est pas rendu ou n’a pas de sens. Dans certains cas une note a été ajoutée pour souligner cette nuance (par exemple pour les réductions d’echo) ; dans d’autres cas il peut ne pas y avoir de notes spécifiques mais le principe s’applique tout de même.

# Introduction

## Contexte réglementaire

Les interconnexions entre opérateurs sont effectuées dans le respect du contexte réglementaire français.

Les fonctionnalités et services supportés par SPIROU sont mis en œuvre en respectant les décisions de l’ART, ainsi qu’en tenant compte des discussions multilatérales qui ont eu lieu ou qui sont en cours au sein du Comité de l’Interconnexion.

## Sélection bilatérale des tests à réaliser

L’objet de ce document est de fournir une liste exhaustive des tests pouvant être réalisés lors d’une interconnexion SPIROU entre opérateurs de réseaux de circuits commutés et fournisseurs d'accès Internet.

D’un commun accord, les opérateurs décident du sous ensemble des tests qui doivent être effectivement réalisés suivant les fonctionnalités et les services rendus par chacun des réseaux.

Toujours d’un commun accord, les interconnexions répétées sur des commutateurs de configuration identique (Même technologie et même palier logiciel de PIRC ou de FAI) peuvent faire l’objet d’une liste de tests simplifiée.

## Outils de tests

Afin d’organiser les tests, les opérateurs se mettent d’accord en amont sur les terminaux d'accès Internet et les outils de tests qui seront utilisés sur les boucles locales et sur le faisceau d’interconnexion.

Il est recommandé d’utiliser :

- Des terminaux d'accès Internet sur accès analogique,

- Des générateurs de signalisation RNIS,

- Des analyseurs de signalisation SPIROU

## Ticket de taxation

En complément des tests de signalisation, il est recommandé d’effectuer un test de comparaison des tickets de taxation des deux commutateurs interconnectés.

Les informations suivantes sont comparées à partir des deux tickets :

- Date, heure, minute et seconde de début de la taxation.

- Date, heure, minute et seconde de fin de la taxation.

- Durée de la taxation

## Configuration de tests

La configuration a utiliser est celle des tests OBL. L’OBL1 est l’opérateur Circuit et l’OBL2 est l’opérateur d’accès à Internet. Le commutateur C1 de l’OBL2 dans le diagramme des configurations de tests FAI est alors le PII de l’opérateur d’accès à internet.

Afin d’effectuer les tests, le FAI sera équipé du matériel nécessaire. Ce matériel pourrait comprendre par exemple, le matériel de gestion du FAI, un serveur d’authentification et un simulateur web.

# Liste des tests

## Niveau 2 et 3

Tests de niveau 2 :

| N° | Description du test | Fiche Q781 | Ref. Q703 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Initialisation du terminal sémaphore | 1.1 | 7 |
| 4 | Vérification de la temporisation T2 | 1.2 | 7 |
|  | Vérification de la temporisation T1 et T4 | 1.4 | 7 |
|  | Vérification de la procédure d’alignement | 1.5 | 7 |
|  | Vérification de la procédure d’alignement | 1.6 | 7 |
|  | Désactivation d’un canal sémaphore en service | 1.29 | 7 |
|  | Coupure canal sémaphore en service | 3.5 | 4, 10.2 |
|  | Vérification de l’émission et de la réception de trames sémaphores | 9.1 | 6.2 |

Tests de niveau 3 :

| N° | Description du test | Fiche Q782 | Ref. Q704 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mise en service d’un faisceau de canaux sémaphore avec un canal sémaphore | 1.1 | 3 |
|  | Désactivation d’un faisceau de canaux sémaphore | 1.2 | 3 |
|  | Vérification du partage de charge dans un faisceau sémaphore | 2.4.1 | 2.3 |
|  | Vérification de passage sur canal sémaphore de secours en trafic réel | 3.20 | 5 |
|  | Retour canal sémaphore normal à l’intérieur d’un faisceau | 4.1 | 6 |

## Procédures de maintenance

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU1998-002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Test de continuité manuel. | 1.4.1, 1.4.2 | 2.1.8 |
|  | Blocage puis déblocage d'un circuit arrivée par le PII | 1.3.2.1, 1.3.2.2 | 2.9.3 |
|  | Blocage puis déblocage d'un groupe de circuits arrivée par le PII | 1.3.1.1, 1.3.1.2 | 2.9.3 |

## Appel de base

### Etablissement normal d’appel

NOTE (1) : Dans la mesure du possible et pour un nombre minimum de tests, les tests seront réalisés deux fois avec raccroché du demandeur la première fois, puis raccroché du demandé la seconde fois.

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
|  | Appel d'un poste analogique vers le FAI (1) | 2.1, 2.3 |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers le FAI en Parole (1) | 2.1, 2.3 |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers le FAI en 3,1 Khz Audio (1) | 2.1, 2.3 |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers le FAI en 64 kbit/s sans restriction (1) | 2.1, 2.3 |

Tests des téléservices :

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers le FAI, avec demandede téléservice Téléphone | 2.1, 2.3 |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers le FAI, avec demande de téléservice Télécopie Gr.2/3 | 2.1, 2.3 |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers le FAI, avec demande de téléservice Télécopie G4 | 2.1, 2.3 |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers le FAI, avec demande de téléservice Télétex | 2.1, 2.3 |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers le FAI, avec demande de téléservice Vidéotex | 2.1, 2.3 |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers le FAI, avec demande de téléservice Audiovisuel | 2.1, 2.3 |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers le FAI, avec demande de téléservice Application non normalisée | 2.1, 2.3 |

### Traitement des informations de signalisation inconnues

Cette liste de tests n’est applicable que dans le cas réel où un service utilisant des messages et/ou paramètres et/ou valeurs inconnu(e)s pour l’un des réseaux est mis en œuvre.

Dans le cas contraire, il n’est pas demandé de faire des tests avec des générateurs de protocole.

Note : dans l'état actuel de SPIROU, les informations sont généralement accompagnées de l'instruction "faire passer" ; en conséquence, un nombre réduit de tests pourront être mis en œuvre.

Le mode « faire passer est possible » n’a pas de sens pour un FAI.

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des messages : Libérer la communication | 1.7.1.1 | 2.9.5.3.1 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des messages : Ignorer le message | 1.7.1.2 | 2.9.5.3.1 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des messages : Faire passer demandé, « faire passer » est impossible, libérer l’appel | 1.7.1.4 | 2.9.5.3.1 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des messages : Faire passer demandé, « faire passer » est impossible, ignorer l’information | 1.7.1.5 | 2.9.5.3.1 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée sans information de compatibilité des messages : Ignorer le message | 1.7.1.7 | 2.9.5.3.1 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Libérer l’appel | 1.7.2.1 | 2.9.5.3.2 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Ignorer le message | 1.7.2.2 | 2.9.5.3.2 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Ignorer le paramètre | 1.7.2.3 | 2.9.5.3.2 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Faire passer demandé, « faire passer » est impossible, libérer l’appel | 1.7.2.5 | 2.9.5.3.2 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Faire passer demandé, « faire passer » est impossible, ignorer le message | 1.7.2.6 | 2.9.5.3.2 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Faire passer demandé, « faire passer » est impossible, ignorer le paramètre | 1.7.2.7 | 2.9.5.3.2 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée sans information de compatibilité des paramètres : option de l’opérateur arrivée : Ignorer le paramètre | 1.7.2.9 | 2.9.5.3.2 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l'opérateur arrivée dans le message REL sans information de compatibilité des paramètres | 1.7.2.10 | 2.9.5.3.2 |
|  | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre avec une valeur inconnue de l’opérateur arrivée | 1.7.3.1-1.7.3.2 | 2.9.5.3.3 |

### Contrôle de continuité appel par appel

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vérifier qu’un appel peut être établi sur un circuit demandant un contrôle de continuité | 6.1.1 | 2.1.8 |

### Segmentation simple

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vérifier qu’un appel peut être effectué avec succès si la segmentation est appliquée | 6.5.1 | 2.1.12 |

### Connexion multidébits

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Appel vers le FAI avec demande de service support multidébits | 7.3.1 | 2.1 |

### Disponibilité du sous système utilisateur

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Envoi d’un message de disponibilité du sous-système utilisateur dès réception d’un message de test du sous-système utilisateur | 8.2.1 | 2.13 |
|  | Envoi d’un message de test du sous-système utilisateur | 8.2.2 | 2.13 |

### Procédure d’annulation d’écho simple

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vérifier qu'un appel peut être établi avec succès avec demande d'insertion de dispositifs de réduction d'écho | 9.1.1 | 2.7.3 |

Note : Il s’agit de vérifier que l’indicateur présent dans l’IAM ne perturbe pas l’établissement de l’appel au FAI.

### Appel commuté par satellite

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Etablissement d’un appel ayant utilisé une liaison satellite | 2.3.4 | 2.1 |

### Compteur de bonds

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
|  | Vérifier que la transmission d’un paramètre de contrôle de bond dans le IAM ne trouble pas le FAI | 2.17.1 |

### Taxation arrière

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
|  | Vérifier que la communication reste établie lorsque le commutateur reçoit des messages ITX et que l’acquittement par TXA est correct. | 2.1.9 |

### Appels en provenance / à destination des mobiles

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
|  | Appel en provenance d’un mobile vers le FAI | 2.1, 2.3 |

## Portabilité

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
|  | Appel d'un poste analogique porté vers le FAI | 2.1, 2.3 |
|  | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) porté vers le FAI | 2.1, 2.3 |

## Services supplémentaires

### CLIP / CLIR

| N° | Description du test | SPIROU98-007 |
| --- | --- | --- |
|  | Appel avec un CLI et un numéro du demandeur additionnel fourni par l’usager (Méthode avec arrangement spécial) | 3 |
|  | Appel avec un CLI fourni par l’usager et vérifié par le réseau (Méthode sans arrangement spécial) | 3 |
|  | Appel avec activation du service CLIR (Méthode avec arrangement spécial) | 4 |
|  | Appel avec activation du service CLIR (Méthode sans arrangement spécial) | 4 |

### COLP / COLR

| N° | Description du test | SPIROU98-007 |
| --- | --- | --- |
|  | Etablissement d’un appel, avec une demande de COLP émise en avant | 5 |

Note : Il s’agit de vérifier que l’appel est établi.

### SUB

| N° | Description du test | SPIROU98-012 |
| --- | --- | --- |
|  | Etablissement d’un appel avec une information de sous-adresse |  |

### TP

| N° | Description du test | SPIROU98-015 |
| --- | --- | --- |
|  | Etablissement d’un appel, puis activation du service « Terminal portability » par le demandeur, avec envoi de SUS(user) et de RES(user) vers le FAI |  |

### CFU / CFB / CFNR / CD

Les tests suivants sont réalisés pour les 4 types de service CFU, CFB, CFNR et CD.

| N° | Description du test | SPIROU98-013 |
| --- | --- | --- |
|  | Etablissement d’un appel sur la boucle locale d’origine, puis renvoi vers le FAI |  |

### HOLD

| N° | Description du test | SPIROU98-015 |
| --- | --- | --- |
|  | Etablissement d’un appel, puis activation du service Hold (avec envoi de notification vers le FAI) |  |

NOTE : Le service HOLD est activable par le demandeur.

### CONF

| N° | Description du test | SPIROU98-017 |
| --- | --- | --- |
|  | Etablissement d’un appel vers un poste, puis activation du service CONF vers le FAI |  |

NOTE : Le service CONF est activable par le demandeur.

### 3PTY

| N° | Description du test | SPIROU98-018 |
| --- | --- | --- |
|  | Etablissement d’un appel, puis activation du service 3PTY vers le FAI |  |

NOTE : Le service 3PTY est activable par le demandeur.

### UUS

| N° | Description du test | SPIROU98-020 |
| --- | --- | --- |
|  | Etablissement d’un appel avec une présence d’UUI dans les messages d’établissement (UUS1 implicite) | 1.1 |
|  | Etablissement d’un appel avec une présence d’UUI dans les messages d’établissement (UUS1 explicite) | 1.1 |
|  | Etablissement d’un appel avec une présence d’UUI dans un message USR (UUS2) | 1.2 |
|  | Etablissement d’un appel avec une présence d’UUI dans un message USR (UUS3) | 1.3 |

### ECT

| N° | Description du test | SPIROU98-009 |
| --- | --- | --- |
|  | Activation du service ECT pour relier deux appels en phases actives (l'un entre 2 abonnés, l'autre entre un abonné et un FAI) |  |
|  | Activation du service ECT pour relier un appel en phase active et un appel en phase d’alerte (l'un entre 2 abonnés, l'autre entre un abonné et un FAI) |  |

## Traitement des cas d’échec

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
|  | Etablissement d’un appel vers un numéro du FAI non utilisé | 2.2 |
|  | Etablissement d’un appel vers un numéro du FAI occupé | 2.2 |
|  | Etablissement d’un appel vers le FAI jusqu’à expiration de la temporisation de non réponse | 2.2 |
|  | Etablissement d’un appel vers le FAI échouant sur contrôle d’identification (identificateur, mot de passe) transmise dans la bande |  |
|  | Etablissement d’un appel vers le FAI échouant sur contrôle du numéro du demandeur transporté dans la signalisation |  |
|  | Appel vers un poste du FAI échouant pour des causes autres que les précédentes |  |
|  | Appel établi d’un poste vers le FAI et libèré par le FAI |  |