## Slide 1: Modèle technico-économique des coûts de la terminaison d’appel fixe en France
Documentation du modèle
Juillet 2013

## Slide 2: Sommaire
Présentation du modèle
Paramètres clés de l’opérateur générique efficace modélisé
Module de demande
Module de dimensionnement réseau
Module de calcul des coûts
Introduction
Notes: <number>

## Slide 3: Ce document accompagne la mise en consultation du modèle de coûts de la terminaison d’appel fixe mis à jour
Ce document a été établi dans le cadre du projet de mise à jour du modèle technico-économique des coûts d’un opérateur fixe de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques (ci-après l’ARCEP ou l’Autorité).
  ce modèle a été élaboré en 2010 et 2011 – et publié en 2011 – en collaboration étroite avec l’ensemble des opérateur : réunions bilatérales et multilatérales, deux questionnaires et deux consultations publiques (quantitatifs puis qualitatifs)
L’objectif de ce document est de rappeler les paramètres clés de l’opérateur modélisé et l’approche suivie dans la modélisation.
Ce document, ainsi que le modèle qu’il accompagne intègre les mises à jour effectuée en 2013 concernant les données d’entrée, l’interconnexion en mode IP natif et les coûts unitaires des actifs.
Les données d’entrée du modèle ont préalablement fait l’objet d’un questionnaire informel adressé aux principaux opérateurs fixes, dans lequel il leur a été demandé de les mettre à jour et de discuter la validité de certaines hypothèses et prévisions formulées en 2011

## Slide 4: Sommaire
Présentation du modèle
Paramètres clés de l’opérateur générique efficace modélisé
Module de demande
Module de dimensionnement réseau
Module de calcul des coûts
Introduction
Notes: <number>

## Slide 5: Le modèle a vocation à calculer les coûts de la terminaison d’appel fixe pour un opérateur générique efficace NGN
L’Autorité et ses consultants ont développé un modèle technico-économique (« bottom-up ») des coûts de la terminaison d’appel fixe
Ce modèle simule un opérateur générique efficace, disposant d’un réseau basé sur la technologie NGN (tout-IP) et opérant sur le marché français
Le but du modèle est de calculer le coût de terminaison d’appel fixe selon l’approche des coûts incrémentaux de long terme (CILT*), en conformité avec la recommandation de la Commission européenne du 7 mai 2009
(*) LRIC (ou pure LRIC) en anglais

## Slide 6: Le modèle est composé de trois modules, chacun correspondant à un fichier Excel distinct
1 - Module de marché
2 - Module de dimensionnement réseau
3 - Module de calcul des coûts réseau
Demande marché (trafic, accès) par géotypes
Valorisation des coûts réseau
Caractéristiques de déploiement du réseau
Coûts unitaires
Trafic de terminaison d’appel
Dimensionnement des actifs réseau (opérés / déployés)
Coûts réseau
Coût unitaire CILT
Légende :
Données d’entrée
Calculs
Résultats
Architecture haut niveau du modèle
Paramètres de dimensionnement réseau
Paramètres de partage d’infrastructure
macro
Notes: <number>

## Slide 7: Le modèle utilise différents formats de cellules pour faciliter la lecture
Pour faciliter la lecture du modèle et permettre de suivre les flux de données et de calculs à travers les feuilles, le modèle intègre un jeu de styles distinguant les liens, les calculs, les hypothèses ou encore les données d’entrée (voir ci-dessous)
Liens | Lien externe au fichier |  |  | 100
 | Lien interne |  |  | 100
Données | Paramètre utilisateur |  |  | 100
 | Donnée réelle |  |  | 100
 | Donnée estimée (hypothèse) |  |  | 100
 | Calcul |  |  | 100
 | Calcul basé sur une courbe de tendance |  |  | 100
 | Sortie/résultat important du modèle |  |  | 100
 | Paramètre lié à l'analyse de sensibilité |  |  | 100
Autres | Calcul de vérification |  |  | VRAI
 | Nom Excel d'une cellule ou d'une table |  |  | Nom
Liste des styles utilisés dans le modèle
Notes: <number>

## Slide 8: Instructions pour utiliser le modèle
Le modèle Excel est composé de trois fichiers : Marche.xls, Dimensionnement reseau.xls et Couts reseaux.xls
Il s’utilise comme suit :
  Sauvegardez les trois fichiers dans un même répertoire pour conserver les liens entre les fichiers
  Ouvrez les trois fichiers sans mettre à jour les liens et en activant les macros
  Vérifiez que les trois fichiers sont bien liés entre eux en cliquant sur Edition (Edit) puis Liens (Links)
    Marche.xls doit être lié à Couts reseaux.xls
    Dimensionnement reseau.xls doit être lié à Marche.xls et Couts reseaux.xls
    Couts reseaux.xls doit être lié à Marche.xls et Dimensionnement reseau.xls
  Ajustez les paramètres de contrôle dans la feuille ‘Controle’ dans Couts reseaux.xls
  Sur la feuille ‘CILT’ (fichier Couts reseaux.xls), cliquez sur le bouton Calcul CILT pour exécuter la macro et calculer les résultats en CILT
Notes: <number>

## Slide 9
Présentation du modèle
Paramètres clés de l’opérateur générique efficace modélisé
Module de demande
Module de dimensionnement réseau
Module de calcul des coûts
Introduction
Notes: <number>

## Slide 10: Rappel des principaux choix méthodologiques
Nous rappelons dans cette section les principaux choix méthodologiques retenus par l’Autorité pour la modélisation de l’opérateur générique efficace NGN.
Ces choix sont issus des réflexions de l’Autorité et de ses consultants, sur la base de la recommandation de la Commission européenne du 7 mai 2009 et des meilleures pratiques internationales. Ils s’appuient également sur les deux consultations publiques réalisées et sur l’ensemble des échanges avec les opérateurs qui ont eu lieu depuis le lancement de ce projet.
Ces choix structurants sont relatifs à la notion d’opérateur générique efficace et à la volonté de trouver le meilleur équilibre possible entre précision, simplicité et robustesse du modèle.

## Slide 11: L’opérateur générique considéré lance ses services en 2004 avec une couverture nationale
Date de lancement des services voix : 2004, l’année où la VLB a globalement démarré en France avant de fortement se développer en 2005 ;
Date d’entrée sur le marché (date de début du déploiement du réseau) : 2002, soit 2 ans avant le lancement des services VLB ;
Durée de modélisation du réseau : jusqu’en 2016 (ce qui n’implique pas que les coûts de l’opérateur considéré sont entièrement recouvrés sur cette période)
Couverture : couverture nationale

## Slide 12: L’architecture du réseau de l’opérateur modélisé en 2011 proposait une seule modalité d’interconnexion en mode TDM
Architecture réseau du modèle actuel
Transmission d’agrégation (anneaux CWDM)
Routeur de cœur national
Routeur de concentration régionale*
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
DSLAM
Routeur de cœur national
ADM/ TERM
ADM/ TERM
ADM
TERM
ADM
TERM
Collecte
Transmission de concentration régionale (anneaux CWDM)
Transmission de cœur national (anneaux DWDM)
IPTV
MGW
TERM
Routeur de concentration régionale*
CS (MGC)
ADM
RADIUS
DNS
BRAS
NMS
IN / VAS
A-SBC
Routeur de mutualisation
Switch plateformes de services
Acronymes des plateformes voix : CS = Call Server, MGW = Media Gateway, A-SBC = Access Session Border Controller
Point d’interconnexion
Note : le modèle exclut l’architecture TDM (interface d’interconnexion exceptée) et les infrastructures ATM ainsi que les services fournis à partir de ces technologies
* Certains nœuds de concentration régionale ont une plateforme de VoIP (call server) et un point d’interconnexion opérateur

## Slide 13: Le modèle 2013, faisant l’objet de la présente consultation publique, intègre en parallèle une modalité d’interconnexion en mode IP natif
Transmission d’agrégation (anneaux CWDM)
Routeur de cœur national
Routeur de concentration régionale*
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
DSLAM
Routeur de cœur national
ADM/ TERM
ADM/ TERM
ADM
TERM
ADM
TERM
Collecte
Transmission de concentration régionale (anneaux CWDM)
Transmission de cœur national (anneaux DWDM)
IPTV
Point d’interconnexion
MGW
TERM
Routeur de concentration régionale*
ADM
RADIUS
DNS
BRAS
NMS
IN / VAS
A-SBC
Routeur de mutualisation
Switch plateformes de services
PE routeur
I-SBC
Nous proposons une structure de modèle dans laquelle nous gardons l’option « interconnexion en TDM » et ajoutons une structure « interconnexion en mode IP natif », afin de pouvoir évaluer l’impact de ce changement sur les résultats du modèle
Architecture réseau du modèle proposé
CS (MGC)
Acronymes des plateformes voix : CS = Call Server, MGW = Media Gateway, A-SBC = Access Session Border Controller,
I-SBC = Interconnection Session Border Controller, PE Routeur = Provider Edge Routeur
Dans le modèle actuel, la Media Gateway (MGW) convertit le trafic IP en TDM.
Une interconnexion en mode IP natif nécessite un Session Border Control (SBC) associé à un PE routeur

## Slide 14: Des I-SBC et PE Routeur constitueront la nouvelle brique fonctionnelle du modèle (équipements remplaçant le MGW)
Transmission d’agrégation (anneaux CWDM)
Routeur de cœur national
Routeur de concentration régionale*
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
DSLAM
Routeur de cœur national
ADM/ TERM
ADM/ TERM
ADM
TERM
ADM
TERM
Collecte
Transmission de concentration régionale (anneaux CWDM)
Transmission de cœur national (anneaux DWDM)
IPTV
MGW
TERM
Routeur de concentration régionale*
CS (MGC)
ADM
RADIUS
DNS
BRAS
NMS
IN / VAS
A-SBC
Routeur de mutualisation
Switch plateformes de services
PE routeur
I-SBC
Le SBC est composé d’un châssis et de cartes 1Gbps (a priori similaires à ceux du A-SBC)
Le PE routeur est composé d’un châssis et de cartes 1Gbps ou 10 Gbps (a priori similaires à ceux du routeur national).
Architecture réseau du modèle proposé
Point d’interconnexion
Mêmes
caractéristiques
Mêmes
caractéristiques
Acronymes des plateformes voix : CS = Call Server, MGW = Media Gateway, A-SBC = Access Session Border Controller,
I-SBC = Interconnection Session Border Controller, PE Routeur = Provider Edge Routeur

## Slide 15: Le nombre de nœuds hiérarchiques considérés pour l’opérateur générique s’appuie sur le nombre de nœuds de l’opérateur historique
~ 15 500 NRA
~400 nœuds d’agrégation
26 nœuds de concentration régionale
10 nœuds cœur
Collecte : raccordement des DSLAM et des sites entreprises vers un routeur edge. Un switch d’agrégation est utilisé pour séparer le trafic et les ports des différents opérateurs
Agrégation : agrégation locale du trafic entre le routeur edge et un routeur de concentration régionale. Un anneau CWDM est déployé par nœud de concentration régionale
Concentration régionale : concentration du trafic entre les nœuds de concentration régionale et les nœuds de cœur. Un anneau CWDM est déployé par nœud de cœur
Cœur : concentration nationale du trafic. Les nœuds cœur sont tous interconnectés via un anneau DWDM
Routeur edge
DSLAM
Routeur de concentration régionale (PE)
Routeur cœur national (P)
Switch d’agrégation

## Slide 16: L’opérateur modélisé est un opérateur d’infrastructure, qu’il mutualise en partie avec d’autres opérateurs [1/2]
L’opérateur générique efficace modélisé dispose d’une infrastructure en propre éventuellement mutualisée dans certains zones
  Cette infrastructure est mutualisée avec d’autres opérateurs dans les zones moins denses, dans lesquelles il ne serait pas économiquement viable pour chaque opérateur de détail de déployer sa propre infrastructure. L’infrastructure de l’opérateur générique efficace est alors dimensionnée pour permettre l’acheminement dans ces zones du trafic de l’ensemble des opérateurs s’appuyant sur cette infrastructure.
  Dans les zones les plus denses, l’infrastructure de l’opérateur générique n’est pas mutualisée et n’est donc dimensionnée que pour permettre l’acheminement du trafic de cet opérateur.
Le principe retenu est le suivant :
  Pour chaque brique du réseau (collecte locale en géotype dense, collecte locale en géotype non dense, routeurs de cœur, plateformes de VoIP, etc.), le modèle définit un nombre d’infrastructures concurrentes efficaces pouvant être déployées simultanément
    par exemple, le modèle considère que trois infrastructures concurrentes de transmission cœur nationale peuvent coexister.
  Chaque infrastructure concurrente est alors dimensionnée pour écouler une part égale du trafic national
    par exemple, chacune des 3 infrastructures de transmission cœur nationale est dimensionnée pour écouler 1/3 du trafic du marché fixe national
  Quelle que soit la part de marché de l’opérateur générique sur le marché de détail, et donc le trafic « de détail » que cet opérateur achemine sur son infrastructure réseau, chaque brique de cette infrastructure réseau est dimensionnée pour acheminer non seulement le trafic de détail de cet opérateur mais également potentiellement le trafic d’autres opérateurs avec qui cet opérateur mutualise cette brique de réseau
    par exemple, avec une structure de marché de détail à 4 opérateurs, le trafic de détail de chaque opérateur correspond à 25% du trafic de marché, mais l’infrastructure de transmission cœur nationale de cet opérateur est dimensionnée pour acheminer 33% du trafic du marché. Le corollaire de cette mutualisation est une baisse du coût unitaire de l’infrastructure de transmission cœur nationale
  La méthode déterminée permet ainsi de refléter les économies d’échelle inhérentes à la mutualisation d’infrastructures réseau dont une grande partie des coûts sont des coûts fixes

## Slide 17: L’opérateur modélisé est un opérateur d’infrastructure, qu’il mutualise en partie avec d’autres opérateurs [2/2]
La « structure » de marché de détail efficace proposée est de 4 opérateurs
  A chaque niveau hiérarchique du réseau, le nombre d’infrastructures concurrentes pouvant être déployées de façon efficace varie donc entre 1 et 4
  Le nombre d’opérateurs sur le marché fait l’objet d’une sensibilité dans le modèle
Au niveau des DSLAM et de la transmission passive de collecte (liens entre les NRA et les nœuds d’agrégation), le nombre d’opérateurs pouvant efficacement déployer leur infrastructure varie en fonction des géotypes considérés
Dans le reste du réseau :
  Plusieurs infrastructures de transmission passive peuvent être déployées au niveau de la transmission de concentration régionale et de la transmission cœur nationale
  Un opérateur peut déployer des équipements actifs (routage…) même si il n’a pas déployé son infrastructure passive (il louera par exemple des fibres nues qu’il pourra « allumer » lui-même)
  De plus, les principaux opérateurs du marché de détail disposent de leurs propres équipements actifs de cœurs de réseau et plateformes de service
Les choix retenus correspondant au nombre d’infrastructures concurrentes déployées au niveau de l’accès et du reste du réseau sont explicités dans les pages suivantes.

## Slide 18: Le modèle inclut 4 géotypes auxquels correspondent différents niveaux de mutualisation
 |  | Nombre d’infrastructures concurrentes | 
 | Nombre de NRA | DSLAM | Infrastructure de collecte
Géotype 1 | 1 300 | Chaque opérateur du marché de détail possède ses propres DSLAM. | Trois infrastructures de collecte parallèles sont déployées
Géotype 2 | 3 380 | Chaque opérateur du marché de détail possède ses propres DSLAM. | Deux infrastructures de collecte parallèles sont déployées
Géotype 3 | 1 820 | Chaque opérateur du marché de détail possède ses propres DSLAM. | Une seule infrastructure de collecte est déployée.
Géotype 4 (Zone non dégroupée) | 8 980 | Un seul opérateur déploie des DSLAMs qui sont mutualisés entre les opérateurs de détail | Une unique infrastructure de collecte sont déployées

## Slide 19: Les équipements actifs de transmission, routage et les plateformes de service sont dimensionnés pour chaque opérateur de détail
Niveau hiérarchique / équipement réseau | Nb d’infrastructures concurrentes
Transmission - agrégation - passif | 3
Transmission - concentration régionale - passif | 3
Transmission - cœur national - passif | 3
Transmission - agrégation - actif | 4
Transmission - concentration régionale - actif | 4
Transmission - cœur national - actif | 4
Routage - edge | 4
Routage - concentration régionale | 4
Routage - cœur national | 4
Switching des plateformes de services | 4
Call server (MGC) | 4
SBC d’accès | 4
Passerelle interconnexion (MGW) | 4
SBC d’interconnexion | 4
PE routeur | 4
Autres plateformes | 4
On considère qu’il y a quatre infrastructures passives concurrentes au niveau régional (NA<->NCR) et national (NCR<->NCN). L’infrastructure passive utilisée par l’opérateur générique est alors dimensionnée pour 1/3 du trafic de transmission régionale et nationale.
Les opérateurs du marché de détail disposent chacun de leurs propres infrastructures actives de transmission et de routage, ainsi que leurs propres plateformes cœur. En considérant 4 opérateurs sur le marché de détail, chacun de ces équipements est dimensionné pour 1/4 de la charge réseau nationale correspondante.

## Slide 20: Le modèle prend en compte la fourniture de services de voix sur IP et de services de données IP [1/2]
L’opérateur générique efficace considéré fournit un portefeuille complet de services disponibles sur un réseau convergent NGN (aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises), afin d’amortir ses coûts - notamment ses coûts réseau - sur la gamme de services la plus large possible.
Le modèle tient ainsi compte de la fourniture des services suivants :
  Les services de voix sur IP :
    Détail : appels on-net et off-net
    Gros : départ d’appel (hors SVA), terminaison d’appel et transit
  Les services de données (exprimés en bande passante provisionnée par ligne) :
    Services de capacité (pour entreprises et pour opérateurs)
    Accès haut-débit
    IPTV (linéaire et non-linéaire)
Pour permettre le dimensionnement de certaines plateformes dépendant du nombre de lignes (nombre d’accès), le modèle distingue également le nombre d’accès pour les services suivants :
  Voix sur IP
  Accès Internet haut-débit
  IPTV (linéaire et non-linéaire)
Notes: <number>

## Slide 21: Le modèle prend en compte la fourniture de services de voix sur IP et de services de données IP [2/2]
Service | Unité | Description
Appels on-net (détail) | Min | Appels entre deux lignes IP d’un même opérateur (25% du trafic national fixe dans un marché à 4 opérateurs). Sont inclus les appels vers les numéros spéciaux hébergés en propre.
Appels sortants vers mobiles (détail) | Min | Appels sortants à destination des opérateurs mobiles, qui empruntent les passerelles d’interconnexion IP-TDM ou IP natif.
Appels sortants vers l'international (détail) | Min | Appels sortants à destination de l‘étranger, qui empruntent les passerelles d’interconnexion IP-TDM.
Appels sortants vers autres opérateurs fixes (détail) | Min | Appels sortants à destination des autres opérateurs fixes, qui empruntent les passerelles d’interconnexion IP-TDM ou IP natif (75% du trafic national fixe dans un marché à 4 opérateurs).
Appels sortants vers numéros spéciaux (détail) | Min | Appels sortants vers numéros spéciaux hébergés par des opérateurs tiers.
Terminaison d’appel (gros) | Min | Appels entrants depuis les autres opérateurs fixes, le mobile et l’international. Est inclus le trafic de collecte SVA (depuis les fixes et depuis les mobiles).
Transit (gros) | Min | Trafic d’un opérateur tiers transitant entre deux points d’interconnexion du réseau.
Départ d'appel (gros, hors SVA) | Min | Prestations de collecte (sélection du transporteur). On fait l'hypothèse que l'opérateur générique efficace (NGN) n'offre pas de services de départ d'appel (autres qu'à destination des numéros SVA déjà comptabilisés précédemment), ni sélection du transporteur ni trafic d'accès à Internet bas débit. Le trafic correspondant à ce service est donc considéré nul à l’heure actuelle dans le modèle.
Services de capacité (détail) | Kbps | Trafic provisionné pour les services de capacité aux entreprise. Le trafic est provisionné entre deux sites entreprises, c’est-à-dire entre deux accès au réseau.
Services de capacité (opérateurs) | Kbps | Trafic provisionné associé à la location de services de capacité par les opérateurs mobiles (par exemple dans le cadre du raccordement de sites radios). Les données d’entrées associées proviennent du modèle de terminaison d’appel mobile.
Trafic haut-débit (avec taux de contention) | Kbps | Trafic provisionné pour l’Internet des clients haut-débit.
IPTV linéaire (multicast) | Kbps | Bande passante cumulée nécessaire pour transporter l’ensemble des chaînes TV (nombre de chaînes X débit moyen par chaîne).
IPTV non-linéaire (avec taux de contention) | Kbps | Trafic provisionné pour l’IPTV non-linéaire (VOD, télévision de rattrapage).
Liste des services

## Slide 22: Autres paramètres structurants du modèle
Interconnexion : interconnexion réalisée en TDM ou en mode IP natif, par défaut en 5 points d’interconnexion (le nombre de points d’interconnexion est l’une des sensibilités du modèle)
Evolution des caractéristiques des actifs déployés au cours du temps : prise en compte d’un taux de progrès technique par actif pour refléter l’augmentation de la performance et l’évolution des prix sur la période considérée
Structure de coûts des plateformes de VoIP : le coût des call servers VoIP se divise en une composante liée au trafic (coût par call server pour une capacité donnée en nombre d’appels) et une composante liée aux abonnés (coût par call server pour une capacité donnée en nombre d’abonnés)
Frontière de la modélisation : la modélisation commence au niveau du répartiteur et exclut la boucle locale
Evolution vers le NGA : la frontière entre le réseau d’accès et de collecte est considérée comme stable au cours du temps pendant la période couverte par le modèle (jusqu’en 2016)
Méthode de valorisation : le choix est offert à l’utilisateur du modèle de calculer les coûts suivant quatre méthodes de valorisation :
  AL : coûts historiques avec Amortissement Linéaire
  AC : coûts courants avec Annuités Constantes
  MCO : coûts courants avec Maintien de la Capacité Opérationnelle
  MCF : coûts courants avec Maintien de la Capacité Financière

## Slide 23
Présentation du modèle
Paramètres clés de l’opérateur générique efficace modélisé
Module de demande
Module de dimensionnement réseau
Module de calcul des coûts
Introduction
Notes: <number>

## Slide 24: Description des onglets du module de marché
Nom de l’onglet | Contenu
Introduction | Introduction au contenu du fichier
Listes | Noms et listes utilisés dans le modèle
Géotypes | Définition des géotypes utilisés par la suite dans le modèle
Entrées | Données source en provenance de l'ARCEP, des opérateurs et des autres modules
Demande | Distribution, calcul et projection de la demande par géotype pour l'ensemble des services
Resultats avant sens. | Résumé de la demande avant application de la sensibilité trafic
Resultats après sens. | Résumé de la demande après application de la sensibilité trafic
Légende :
Données d’entrée
Calculs
Résultats
Notes: <number>

## Slide 25: Schéma d’architecture du module de marché
Module de marché
Projections de pénétration
Données historiques de population, foyers, sites entreprises
Projections des accès du marché par géotype
Pénétration historique
Données historiques des accès du marché
Projections de population, foyers, sites entreprises
Projections du trafic par accès
Trafic historique par accès
Données historiques du trafic du marché
Vers le module de dimensionnement réseau et le module de coûts réseau
Données de répartition des accès par géotype
Paramètres de migration vers l’IP
Projections des accès et du trafic IP du marché par géotype
Projections du trafic du marché par géotype
Légende :
Données d’entrée
Calculs
Résultats
Projections des accès et du trafic IP après sensibilité
Paramètre de sensibilité sur le trafic
Sensibilités
Notes: <number>

## Slide 26: La demande du marché national est distribuée sur les 4 géotypes considérés
Comme indiqué précédemment, le modèle définit 4 géotypes servant au dimensionnement du réseau d’accès
Les accès clients sont distribuées suivant ces géotypes au prorata des lignes rattachées aux NRA
Des hypothèses sur la disponibilité des services IPTV et de la bande passante Internet provisionnée sont utilisées pour calculer le trafic par géotype (voir table ci-dessous).
  En particulier, le modèle considère qu’il n’y a pas d’IPTV fourni dans le géotype 4 correspondant aux NRAs les moins denses, non dégroupés.
 | Nombre de NRA | Nombre d’accès | IPTV ? | Capacité provisionnée par accès en 2009
Géotype 1 | 1 300 | 11 407 500 | Oui | 90 Kbps
Géotype 2 | 3 380 | 13 162 500 | Oui | 80 Kbps
Géotype 3 | 1 820 | 4 680 000 | Oui, à partir de 2009 | 60 Kbps
Géotype 4 | 8 980 | 4 490 000 | Non | 30 Kbps
Hypothèses sur les géotypes
Notes: <number>

## Slide 27: La demande est projetée sur la base des usages mensuels et de la capacité provisionnée
Les données historiques de demande sont issues des données de l’observatoire des marchés de l’ARCEP du quatrième trimestre 2012 et de l’observatoire annuel 2012 (provisoire).
Pour les données manquantes (par ex. : débit moyen provisionné par utilisateur pour l’accès Internet haut débit), des hypothèses ont été retenues dans le modèle sur la base des échanges avec les opérateurs.
Les volumes de trafic de la période 2012-2016 sont ensuite projetés sur la base d’inducteurs haut niveau :
  projections d’usage mensuel pour la voix et de capacité provisionnée pour les services de données
  approche différente pour l’IPTV linéaire dont le trafic est « multicasté » sur l’ensemble du réseau
Des données en provenance du modèle de terminaison d’appel mobile sont aussi utilisées le cas échéant (par ex. : population, inflation)
Service | Base de projection (driver)
Appels voix | Trafic mensuel par accès (MoU)
Services de capacité (détail) | Capacité provisionnée par demi-circuit (varie selon les géotypes, cf. page précédente)
Services de capacité (opérateur) | Besoins en transmission fixe identifiés dans le modèle de coûts mobile
Haut-débit | Capacité provisionnée par accès (varie selon les géotypes, cf. page précédente)
IPTV linéaire (multicast) | Toutes les chaînes sont « multicastées » jusqu’aux NRA. Une capacité équivalente à l’ensemble des chaînes IPTV est donc provisionnée sur tous les liens jusqu’aux NRA
IPTV non-linéaire | Capacité provisionnée par accès sur la base des évolutions des usages et des qualités de diffusion (SD, HD ou 3D)
Principe de projection des services
Notes: <number>

## Slide 28: Le module de marché modélise la migration des différents services (accès et trafic) vers la technologie IP
Après avoir calculé le trafic total du marché, le modèle calcule la part du trafic IP (qui va dimensionner le réseau NGN)
Les projections sont construites à partir des données des opérateurs collectées lors du premier questionnaire et des données historiques disponibles pour :
  Le trafic voix
  Les services de capacité entreprise
Les trafics haut-débit (accès xDSL) et IPTV utilisent déjà, par définition, la technologie IP
Ces calculs permettent d’aboutir aux sorties du module de marché, à savoir :
  Le trafic et les accès IP par géotype
  Le trafic et les accès IP agrégés (i.e. sans distinction par géotype)
Migration vers le tout-IP
Notes: <number>

## Slide 29
Présentation du modèle
Paramètres clés de l’opérateur générique efficace modélisé
Module de demande
Module de dimensionnement réseau
Module de calcul des coûts
Introduction
Notes: <number>

## Slide 30: Description des onglets du module de dimensionnement réseau
Nom de l’onglet | Contenu
Introduction | Introduction au contenu du fichier
Listes | Noms et listes utilisés dans le modèle
Entrées | Données source en provenance des autres modules
Actifs réseau | Listes des actifs réseau et paramètres associés (durée de vie, durée de décommissionnement, période de planification)
Paramètres | Paramètres de dimensionnement réseau (par exemple : capacité, utilisation, …)
Charge réseau | Calcul du trafic en heure chargée par fonction réseau
Dimensionnement réseau | Calcul du nombre d'actifs requis dans le réseau
Réseau total | Prise en compte des algorithmes de déploiement réseau (remplacement, durée de décommissionnement, période de planification)
Sorties | Sorties du fichier en direction du module de coûts réseaux
Légende :
Données d’entrée
Calculs
Résultats
Notes: <number>

## Slide 31: Schéma d’architecture du module de dimensionnement réseau
Module de dimensionnement réseau
Caractéristiques de déploiement du réseau
Dimensionnement des actifs requis dans le réseau
Paramètres de dimensionnement réseau (capacité, utilisation, …)
Paramètres de partage d’infrastructure
Légende :
Données d’entrée
Calculs
Résultats
Projections des accès et du trafic IP du marché par géotypes
Depuis le module de marché
Algorithmes de déploiement (remplacement, durée de décommissionnement, période de planification)
Nombre d’actifs réseau opérés et déployés
Vers le module de coûts réseau
Nombre d’infrastructures par actifs réseau
Charge par fonction réseau en heure chargée
Paramètres de charge réseau (durée d’appel, heure chargée, …)
Notes: <number>

## Slide 32: Le modèle est composé d’une centaine d’actifs réseau
Actifs réseau
NRA : site - acquisition, préparation et maintenance
NRA : site – climatisation
NRA : site – électricité
NRA : DSLAM – baie
NRA : DSLAM - line card xDSL
NRA : DSLAM – filtre
NRA : DSLAM - port 1GE
NA : site - acquisition, préparation et maintenance
NA : site – climatisation
NA : site – électricité
NA : switch agrégation – châssis
NA : switch agrégation - carte pour ports 1GE
NA : switch agrégation - carte pour ports 10GE
NA : switch agrégation - port 1GE
NA : switch agrégation - port 10GE
NA : routeur de mutualisation – châssis
NA : routeur de mutualisation - carte pour ports 1GE
NA : routeur de mutualisation - carte pour ports 10GE
NA : routeur de mutualisation - port 1GE
NA : routeur de mutualisation - port 10GE
NA : routeur edge – châssis
NA : routeur edge - carte pour ports 1GE
NA : routeur edge - carte pour ports 10GE
NA : routeur edge - port 1GE
NA : routeur edge - port 10GE
NCR : site - acquisition, préparation et maintenance
NCR : site – climatisation
NCR : site – électricité
NCR : routeur de concentration régionale – châssis
NCR : routeur de concentration régionale - carte pour ports 1GE
NCR : routeur de concentration régionale - carte pour ports 10GE
NCR : routeur de concentration régionale - port 1GE
NCR : routeur de concentration régionale - port 10GE
NCN : site - acquisition, préparation et maintenance
NCN : site – climatisation
NCN : site – électricité
NCN : routeur de coeur national – châssis
NCN : routeur de coeur national - carte pour ports 10GE
NCN : routeur de coeur national - carte pour ports 40GE
NCN : routeur de coeur national - port 10GE
NCN : routeur de coeur national - port 40GE
Actifs réseau
SBC d'interconnexion - châssis
SBC d'interconnexion - carte 1GE
SBC d'interconnexion - carte 10GE
PE routeur - châssis
PE routeur - carte 1GE
PE routeur - carte 10GE
SBC d’accès - châssis
SBC d’accès - carte 1GE
Call server (MGC) - trafic
Call server (MGC) - abonnés
Passerelle interconnexion (MGW)
Passerelle interconnexion (MGW) - carte pour E1
Switch plateformes de services – châssis
Switch plateformes de services - carte pour ports 10GE
BRAS
DNS
RADIUS
Plateforme VMS
Plateforme IN, VAS
Plateforme de facturation (gros)
Plateforme de gestion de réseau
Plateforme IPTV linéaire
Plateforme IPTV non-linéaire
Equipement d'horloge et de synchronisation
Offre LFO
Offre bistream : collecte IP - composante accès
Offre bistream : collecte IP - 10 Mbit/s
Offre bistream : collecte IP - 30 Mbit/s
Offre bistream : collecte IP - 60 Mbit/s
Offre bistream : collecte IP - 100 Mbit/s
Offre bistream : collecte IP - 300 Mbit/s
Offre bistream : collecte IP - composante trafic
Actifs réseau
NRA-NA : accès - câbles terrestres (km)
NRA-NA : accès - tranchées (km)
NRA-NA : accès - régénérateur
NRA-NA : accès - ODF
NA-NCR : anneau CWDM - câbles terrestres (km)
NA-NCR : anneau CWDM - tranchées (km)
NA-NCR : anneau CWDM - régénérateur
NA-NCR : anneau CWDM - ODF
NA-NCR : anneau CWDM - ADM sur routeur d'agrégation
NA-NCR : anneau CWDM - TERM sur routeur de concentration
NA-NCR : anneau CWDM - transpondeur 1GE
NA-NCR : anneau CWDM - transpondeur 10GE
NCR-NCN : anneau CWDM - câbles terrestres (km)
NCR-NCN : anneau CWDM - tranchées (km)
NCR-NCN : anneau CWDM - régénérateur
NCR-NCN : anneau CWDM - ODF
NCR-NCN : anneau CWDM - ADM sur routeur de concentration
NCR-NCN : anneau CWDM - TERM sur routeur de cœur
NCR-NCN : anneau CWDM - transpondeur 1GE
NCR-NCN : anneau CWDM - transpondeur 10GE
NCN-NCN : anneau DWDM - câbles terrestres (km)
NCN-NCN : anneau DWDM - tranchées (km)
NCN-NCN : anneau DWDM - régénérateur
NCN-NCN : anneau DWDM - ODF
NCN-NCN : anneau DWDM - ADM/TERM sur routeur de cœur
NCN-NCN : anneau DWDM - transpondeur 40GE
Location capacité sur câble sous-marin
Sites et actifs de routage / switching
Actifs de transmission
Plateformes et offres de gros
Notes: <number>

## Slide 33: Le modèle comporte cinq types de plateformes dédiées à la voix, chacune décomposée en deux types d’actifs (1/2)
Actif | Description | Actifs
Call server (MGC) | Le call server (Media Gateway Controller) est situé au niveau le plus haut dans la hiérarchie du réseau : il contrôle la signalisation des appels voix pour permettre le routage des appels. Le call server inclut également un ensemble de services de gestion d'appel (mise en attente, transfert d'appel, numérotation rapide, etc.). | Call server (MGC) - Trafic Call server (MGC) - Abonnés
SBC d’accès | Les SBC d’accès contrôlent le trafic circulant au sein du réseau fixe. Ils exercent des fonctionnalités de : gestion de la QdS, sécurité, serveur d'urgence, interception légale, statistiques réseau, conversion de codecs (dans le cas d'un appel on-net). | SBC d’accès - châssis SBC d’accès - carte 1GE
Passerelle d’interconnexion (MGW) | Les passerelles d'interconnexion (Media Gateway) sont localisées au niveau des points d'interconnexion. Elles convertissent le trafic IP en TDM pour l'acheminer vers le réseau de l'opérateur tiers et vice-versa. | Passerelle interconnexion (MGW) Passerelle interconnexion (MGW) - carte pour E1*
Plateformes voix
* Dans le modèle une carte a une capacité de 63 E1

## Slide 34: Le modèle comporte cinq types de plateformes dédiées à la voix, chacune décomposée en deux types d’actifs (2/2)
Actif | Description | Actifs
SBC d’interconnexion | Les SBC d’interconnexion contrôlent le trafic circulant au sein point d’interconnexion. Ils exercent des fonctionnalités de : gestion de la QdS, sécurité, serveur d'urgence, interception légale, statistiques réseau, conversion de codecs (dans le cas d'un appel on-net). | SBC d’interconnexion - châssis SBC d’interconnexion - carte 1GE ou carte 10 GE
PE routeur | Les PE routeurs sont localisés en cascade après le SBC d’interconnexion au niveau des nœuds d’interconnexion | PE routeur - châssis PE routeur - carte 1GE ou carte 10GE
Plateformes voix

## Slide 35: La demande est convertie en une charge réseau par fonction réseau par opérateur d’infrastructure en cinq étapes
Heures de la journée
Trafic
Trafic à l’heure chargée
Trafic par service réseau
Charge par fonction réseau
Charge par fonction réseau par opérateur
Switching - agrégation
Transmission - agrégation
Routage - cœur national
Appels on-net - Local
2
2
0
Appels on-net - Régional
2
2
1
Appels on-net - National
2
2
2
Appels sortants - Régional
1
1
1
Appels sortants - National
1
1
2
Le trafic utile de communication ne reflète par forcément l’occupation réelle du réseau
Pour la voix, le temps d’occupation du réseau par le trafic voix est calculé pour prendre en compte :
  Les appels n’ayant pas abouti
  Le temps d’attente moyen
Pour le trafic de données, pas de traitement particulier
Le réseau est dimensionné pour supporter le trafic en heure chargée
On applique un profil d’usage moyen pour connaître le trafic dimensionnant de la voix
Le trafic voix est ensuite converti en Gbps pour raison d’homogénéité
Le trafic de données est exprimé en capacité provisionnée (BH Gbps) et ne nécessite pas de retraitement
La charge totale du réseau en heure chargée est obtenue en sommant les charges des trafics de voix et de données
Un même service peut prendre un chemin différent dans le réseau (par ex.: régional ou national)
  Un appel on-net local, par exemple, ne passera pas par un nœud de cœur
  Une connexion haut-débit pourra utiliser un ou deux nœuds de cœur
Chaque service (voix et données) est ainsi séparé en plusieurs services réseau correspondants aux différents chemins que peut emprunter le trafic
En IP, il est à noter que le correspondant n’étant pas par défaut localisé géographiquement, il n’est pas possible d’optimiser l’acheminement au point d’interconnexion le plus proche
Le trafic dimensionne ensuite les fonctions réseau, par l’intermédiaire de facteurs de routage (voir aussi pages suivantes)
  Ces fonctions correspondent à un ensemble d’actifs réseau supportant la même charge
Pour la collecte, la charge est calculée par géotype
Les calculs précédents ayant été effectués pour l’ensemble du trafic du marché, il s’agit de calculer la charge réseau d’un opérateur d’infrastructure générique
Pour chaque fonction réseau, la charge réseau est divisée par le nombre d’infrastructures concurrentes dans le marché
Pour la transmission, on distingue équipements actifs et passifs
Profil d’usage (illustratif)
Facteurs de routage (illustratif)
Nombre d’infrastructures concurrentes (illustratif)
Demande
Trafic d’occupation
du réseau
Notes: <number>

## Slide 36: Les facteurs de routage reflètent le parcours du trafic dans le réseau [1/4]
Routage appel
Signalisation (communication avec le call server)
Routeur de cœur national
Routeur de concentration régionale
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
Routeur de cœur national
Point d’interconnexion
CS (MGC)
A-SBC
Routeur de concentration régionale
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
A-SBC
CS (MGC)
Appel on-net (national*)
Routeur de concentration régionale
(*) appel on-net qui traverse deux routeurs de cœur nationaux
MGW
PE routeur
I-SBC

## Slide 37: Les facteurs de routage reflètent le parcours du trafic dans le réseau [2/4]
Routeur de cœur national
Routeur de concentration régionale
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
Routeur de cœur national
CS (MGC)
Routeur de concentration régionale
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
A-SBC
CS (MGC)**
A-SBC
2X
DSLAM
Routage appel
Signalisation (communication avec le call server)
Appel on-net (local*)
Routeur de concentration régionale
(*) Appel on-net qui ne traverse aucun routeur de cœur national
(**) L'architecture VoIP considérée dans le modèle repose sur des MGC sans fonctionnalité géographique, il semble donc que le facteur de routage devrait être plus proche de 1 que de 2. Une hypothèse conservatrice a été retenue à 1.5
1.5X
Point d’interconnexion
MGW
PE routeur
I-SBC

## Slide 38: Les facteurs de routage reflètent le parcours du trafic dans le réseau [3/4]
A-SBC
Routeur de cœur national
Routeur de concentration régionale
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
Routeur de cœur national
CS (MGC)
Routeur de concentration régionale
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
A-SBC
CS (MGC)
Appel sortant
Routeur de concentration régionale
Point d’interconnexion
MGW
PE routeur
I-SBC
Routage appel
Signalisation (communication avec le call server)
Routage appel en fonction de la nature du trafic
Signalisation en fonction de la nature du trafic

## Slide 39: Les facteurs de routage reflètent le parcours du trafic dans le réseau [4/4]
Routeur de concentration régionale
A-SBC
Routeur de cœur national
Routeur de concentration régionale
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
Routeur de cœur national
CS (MGC)
Routeur de concentration régionale
Routeur edge
Switch d’agrégation
DSLAM
A-SBC
CS (MGC)
Routage appel
Signalisation (communication avec le call server)
Appel entrant
MGW
PE routeur
I-SBC
Routage appel en fonction de la nature du trafic
Signalisation en fonction de la nature du trafic

## Slide 40: Des hypothèses ont été retenues pour distribuer les types de trafic par type de chemin réseau
Type de trafic | Distribution retenue |  | Source
Appels on-net | Local (le trafic passe par un routeur de concentration régionale) Régional (le trafic passe par un routeur de cœur) National (le trafic passe par deux routeurs de cœur) | 50% 25% 25% | Estimation ARCEP sur la base de données France Télécom
Appels sortant et départ d’appel | Régional (le trafic passe par un routeur de cœur) National (le trafic passe par deux routeurs de cœur) | 75% 25% | Estimation ARCEP
Terminaison d’appel | Régional (le trafic passe par un routeur de cœur) National (le trafic passe par deux routeurs de cœur) | 75% 25% | Estimation ARCEP
Services de capacité entreprise (détail) | Sous-local (le trafic passe par un routeur Edge) Local (le trafic passe par un routeur de concentration régionale) Régional (le trafic passe par un routeur de concentration régionale) National (le trafic passe par deux routeurs de cœur) | 0.3% 3.6% 6.1% 90% | Estimation basée sur la distribution du nombre de nœuds
Services de capacité entreprise (gros) | Sous-local (le trafic passe par un routeur Edge) Local (le trafic passe par un routeur de concentration régionale) Régional (le trafic passe par un routeur de concentration régionale) National (le trafic passe par deux routeurs de cœur) | 0% 0% 10% 90% | Estimation basée sur la distribution du nombre de nœuds de concentration régionale et de cœur
Services haut débit | Direct (le service est directement livré à un nœud de service) Indirect (le service n’est pas directement livré à un nœud de service et traverse deux routeurs de cœur) | 30% 70% | Estimation basée sur la distribution du nombre de nœuds de service

## Slide 41: Plusieurs paramètres de dimensionnement sont définis pour les actifs réseau
Actif | Paramètre dimensionnant
Line card xDSL | Nombre de ports par carte
Ports 1GE sur routeur edge | Ports entrants : nombre de ports en provenance des switches d’agrégation Ports sortants : Taux d’utilisation maximale Nombre minimum de ports pour résilience Seuil de migration vers le 10GE
châssis routeur | Capacité en nombre de cartes 1GE et 10GE
ADM CWDM | Nombre de nœuds sur les anneaux
TERM CWDM | Nombre de longueur d’ondes sur un anneau CWDM
Tranchées | Longueur en km (entrée du modèle)
DNS | Nombre de DNS par nœud de cœur
Call server (MGC) - trafic | Capacité en nombre d’appels en heure chargée (BHCA)
BRAS | Capacité en nombre d’utilisateurs simultanés Taux d’utilisation maximale
Chaque actif réseau est dimensionné sur la base des éléments suivants :
  Le trafic en heure chargée pertinent supporté par l’actif réseau (trafic heure chargée en BH Mbps, BHCA, etc.)
  La topologie du réseau (liens avec les autres actifs, nombre d’infrastructures concurrentes, …)
  Le paramètres de dimensionnement (capacité, utilisation,etc.)
Les paramètres de dimensionnement (inducteurs) sont définis dans la feuille ‘Parametres’ du fichier Dimensionnement reseau.xls
  Les facteurs d’utilisation permettent de « surdimensionner » le réseau afin de pouvoir supporter les pics de trafic, durant l’heure de pointe et assurer la résilience et donc la robustesse du réseau
  Cette méthode permet d’éviter le recours à une modélisation complexe des différents types de trafic et des problématiques de résilience du réseau
Exemples de paramètre de dimensionnement
Notes: <number>

## Slide 42: Plusieurs méthodes permettent de garantir la redondance des équipements
La transmission de cœur est construites autour d’anneaux :
  Les nœuds d’agrégation sont reliés aux nœuds de concentration régionale via des anneaux CWDM
  Les nœuds de concentration sont eux-mêmes reliés aux nœuds de cœur nationaux via des anneaux DWDM
  Les nœuds de cœur nationaux sont interconnectés via un maillage DWDM
Les équipements (cartes et châssis) des routeurs de cœur nationaux et des routeurs de concentration régionale sont doublés de manière systématique pour garantir la résilience des grandes plaques géographiques
Un certain nombre de plateformes sont déployés avec un nombre minimum d’unités même en l’absence de trafic (par exemple : 4 call servers sont déployés au minimum dans le réseau)

## Slide 43: Dimensionnement des actifs de routage
Les actifs de routage se composent de :
  Sites (acquisition, climatisation, électricité)
  Ports 1GE, 10GE et 40GE*
  Cartes 1GE, 10GE et 40GE*
  Châssis
Le nombre de sites dépend de la topologie du réseau (définie en entrée du modèle)
Le nombre de cartes et de châssis est directement dérivé du nombre de ports nécessaires par routeur ou switch
Les ports sont séparés en ports entrants et ports sortants
  Le nombre de ports entrants est directement lié au nombre de ports sortants calculé pour l’étage précédent dans le réseau (par exemple, les ports sortants des nœuds edge dimensionnent les ports entrants des nœuds de concentration régionale)
  Le nombre de ports sortants est fonction de la charge réseau supportée par le nœud et des caractéristiques techniques des ports (par ex. : taux d’utilisation maximale)
Exemple : dimensionnement des actifs réseau relatifs au routeur edge
Trafic en heure chargée par nœud
Nombre de nœuds d’agrégation
Nombre de ports 1GE et 10GE du routeur edge
Trafic en heure chargée
Déploiement minimum des ports sortants
Utilisation maximale des ports
Seuil de migration vers le 10GE
Capacité des ports 1GE et 10GE
Nombre de ports sortants 1GE et 10GE du routeur edge
Nombre de ports sortants des switches d’agrégation
Nombre de ports entrants 1GE et 10GE du routeur edge
Ports par carte 1GE et 10GE
Nombre de cartes 1GE et 10GE du routeur edge
Cartes 1GE et 10GE par châssis
Nombre de châssis du routeur edge
(*) Les ports et cartes 40GE sont uniquement utilisées pour les routeurs de cœur national
Notes: <number>

## Slide 44: Dimensionnement des actifs de transmission
Les actifs de transmission se composent :
  d’équipements passifs : tranchées, câbles, régénérateurs et ODF
  d’équipements actifs : ADM, TERM et transpondeurs
Les équipements passifs sont dimensionnés sur la base de la topologie réseau (nombre de nœuds et d’anneaux, distances en km)
Les équipements actifs sont dimensionnés selon la charge réseau sur les liens de transmission via :
  Le nombre de ports sortants des nœuds sur les anneaux pour les transmissions CWDM d’agrégation et de concentration régionale
  Le trafic par chemin logique pour la transmission de cœur national DWDM (chaque routeur de cœur possède un chemin logique en direction de 5 autres routeurs : pour 10 routeurs, il y a donc 10 x 5 = 50 chemins logiques)
Exemple : dimensionnement des actifs réseau relatifs aux anneaux CWDM de concentration régionale
Longueur des câbles
Longueur de câble moyenne par lien
Nombre de nœuds de concentration régionale
Longueur des tranchées
Nombre de régénérateur
Distance de régénération du signal
Nombre d’ODF
Nombre d’ADM
Nombre de ports sortants par routeur de concentration
Longueur d’ondes nécessaires par nœud de concentration
Longueurs d’onde par anneau CWDM
Nombre de fibres nécessaires par anneau
Nombre de transpondeurs 1GE et 10GE
Transpondeurs par nœud par longueur d’onde
Nombre de TERM
Nombre de nœuds de cœur
Notes: <number>

## Slide 45: Dimensionnement des autres actifs
Les autres actifs réseau sont dimensionnés sur la base de :
  La charge réseau supportée pour :
    Les SBC d’accès (capacité par port 1GE)
    Les SBC d’interconnexion (capacité par port 1GE et 10GE)
    Les Call servers (capacité en BHCA – Busy Hour Call Attempts)
    Les BRAS et RADIUS (capacité en utilisateurs simultanés)
    Les plateformes VMS (capacité en nombre d’accès voix)
    Les plateformes IN/VAS (capacité en nombre d’accès voix)
    Les plateformes de facturation (capacité en CDR traités par jour)
    Les plateformes IPTV non-linéaire (capacité en nombre d’accès IPTV)
    Les plateformes IPTV linéaire (capacité en Gbps expulsés)
    Les serveurs DNS (capacité en nombre d’accès haut-débit)
  Le nombre d’équipements par nœud de cœur national pour :
    Les équipements d’horloge et de synchronisation
    Les plateformes de gestion réseau
Notes: <number>

## Slide 46: Le déploiement des actifs est lissé pour considérer le décommissionnement, le remplacement et la planification
Décommissionnement retardé des actifs (e.g T+2 ans)
Une fois le nombre d’actifs réseau requis calculé, le modèle prend en compte les aspects pratiques du déploiement de ces actifs, faisant intervenir trois étapes :
  Durée de décommissionnement : les actifs retirés du réseau (pour des raisons de baisse de la charge réseau) ne le sont pas instantanément. Le modèle prend ainsi en compte une période minimale avant décommissionnement des équipements pour éviter de retirer des actifs lorsque la charge baisse pour seulement une année ou deux
  Durée de vie et remplacement : lorsqu’un actif atteint sa limite de durée de vie il est remplacé s’il est toujours utilisé par le réseau
  Période de planification : elle permet de prendre en compte les étapes préparatoires à la mise en service d’un nouvel équipement (acquisition, installation) et donc le décalage entre le déploiement et la demande
Les paramètres associés à ces calculs sont définis dans la feuille ‘Actifs réseau’. Les calculs sont effectués dans la feuille ‘Réseau total’
En sortie, on obtient donc :
  Le nombre d’actifs en opération par année
  Le nombre d’actifs déployés par année
Temps
Commande Achat Déploiement Test Activation
Déploiement
Temps
Déploiement
Période à laquelle les coûts sont supportés
Besoin dans le réseau pour supporter la demande
Besoin pour la demande actuelle
Période de planification
Période de planification
Durée de décommissionnement
Notes: <number>

## Slide 47
Présentation du modèle
Paramètres clés de l’opérateur générique efficace modélisé
Module de demande
Module de dimensionnement réseau
Module de calcul des coûts
Introduction
Notes: <number>

## Slide 48: Description des onglets du module de coûts réseau
Nom de l’onglet | Contenu
Introduction | Introduction au contenu du fichier
Listes | Noms et listes utilisés dans le modèle
Controle | Paramètres de contrôle du modèle (méthode de valorisation des coûts, sensibilités, …)
Actifs | Informations relatives aux actifs (opex et capex unitaires, catégories de coûts, catégories d'évolution des coûts unitaires)
Entrées | Données d'entrée du modèle en provenance du module de marché et du module de dimensionnement réseau
Investissements | Calcul de la base annuelle de capex par actif pour l'opérateur générique
Charges | Calcul de la base annuelle d'opex par actif pour l'opérateur générique
VAL1 AL | Valorisation avec Amortissement Linéaire
VAL2 MCO | Valorisation en coûts courants avec Maintien de la Capacité Opérationnelle
VAL3 MCF | Valorisation en coûts courants avec Maintien de la Capacité Financière
VAL4 AC | Valorisation en coûts courants avec Annuités Constantes
Coûts complets | Calcul des coûts complets unitaires par service
CILT | Calcul des coûts unitaires CILT de la terminaison d'appel fixe
Resultats | Calcul des coûts unitaires CILT suivant un ensemble d’analyses de sensibilité
Légende :
Données d’entrée
Calculs
Résultats
Notes: <number>

## Slide 49: Schéma d’architecture du module de coûts réseau
Module de coûts réseau
WACC / durée de vie (pour dépréciation)
Investissements et charges annuels
Nombre d’infrastructures par actifs réseau
Nombre d’actifs réseau opérés et déployés
Légende :
Données d’entrée
Calculs
Résultats
Trafic de la terminaison d’appel
Depuis le module de marché
Depuis le module de dimensionnement réseau
Coûts annualisés pour l’opérateur générique
Capex et opex unitaires par année
Capex et opex unitaires par actifs réseau en 2009
Progrès technique
Coûts annualisés pour la structure de marché
Calcul CILT
Macro VBA
Notes: <number>

## Slide 50: La 1ère étape consiste à calculer les coûts d’exploitation (opex) et du capital (capex) des équipements réseau de l’opérateur générique
Sur la base des coûts unitaires (capex et opex) et du nombre d’actifs opérés et déployés par année, le modèle calcule les charges d’exploitation (opex) et les investissements (capex) de l’opérateur générique, pour une année donnée
Les coûts unitaires sont donnés pour 2012 et dérivés pour les autres années en fonction du progrès technique (taux de croissance/décroissance annuel des prix pour une même capacité par équipement)
Les données de capex et opex unitaires ont été calibrées avec les données quantitatives fournies par les opérateurs du marché et complétées par des comparaisons internationales (provenant d’autres modèles publics de coûts d’opérateurs fixes NGN), voire par des hypothèses d’Analysys Mason, le cas échéant
Exemples de capex et opex unitaires utilisés dans le modèle
Notes: <number>

## Slide 51: Les coûts d’équipements réseau de l’opérateur générique sont calculés comme la somme des charges et des investissements annualisés
Pour chaque actif, les investissements annualisés et les charges d’exploitation correspondantes, en valeur réelle, sont convertis en nominal en utilisant le taux d’actualisation (lui-même calculé à partir des taux d’inflation au fil des années)
S’agissant des investissements les coûts annuels (incluant amortissement et coût du capital) sont évalués selon quatre méthodes :
  AL : Amortissement Linéaire
  AC : coûts courants avec Annuités Constantes
  MCO : coûts courants avec Maintien de la Capacité Opérationnelle
  MCF : coûts courants avec Maintien de la Capacité Financière
Les coûts complets de l’opérateur générique modélisé sont alors calculés comme la somme des charges et des coûts annuels d’investissement.

## Slide 52: Le modèle permet d’utiliser quatre méthode d’annualisation des investissement de l’opérateur générique
Les investissements en valeur nominale sont dépréciés selon une méthode de amortissement linéaire sur la base de la durée de vie de chaque actif.
      Le modèle calcule la valeur brute comptable et en déduit l’amortissement annuel et la valeur nette comptable.
      Le coût du capital est calculé sur la base de la valeur nette comptable annuelle moyenne et d’un taux d’actualisation annuel.
La somme de l’amortissement linéaire et du coût du capital donne ainsi la redevance annuelle correspondant aux investissements de l’opérateur générique.
Suivant cette méthode, les annuités (données par la somme de l’amortissement et du coût du capital) évoluent uniquement comme les prix (évolution liée à l’inflation et au taux de progrès technique) et leur somme actualisée est égale à l’investissement initial.
  Selon cette méthodes, les annuités sont donc « constantes » à l’évolution des prix près.
A une date donnée, l’annuité pour un actif (en cours d’amortissement) est indépendante de sa date d’acquisition.
Evaluation selon la méthode des coûts courants avec annuités constantes (AC)
Evaluation avec amortissement linéaire (AL)
  L’amortissement MCO repose sur l’investissement de remplacement de l’actif mis à jour chaque année en fonction de l’évolution des prix plutôt que sur l’investissement initial.
  La valeur nette est dérivée en soustrayant l’amortissement cumulé de l’investissement de remplacement pour l’année considérée.
  Le coût du capital est ensuite calculé à partir de cette valeur nette.
  La somme de l’amortissement et du coût du capital donne ainsi la redevance annuelle correspondant aux investissements de l’opérateur générique.
Evaluation selon la méthode des coûts courants avec maintien de la capacité opérationnelle (MCO)
L’amortissement MCF correspond à un amortissement MCO redressé pour que la somme actualisée des annuités soit équivalente à l’investissement initial.
La somme de l’amortissement et du coût du capital donne ainsi la redevance annuelle correspondant aux investissements de l’opérateur générique.
Evaluation selon la méthode des coûts courants avec maintien de la capacité financière (MCF)
Notes: <number>

## Slide 53: Ensuite, le modèle calcule le coût de la structure efficace du marché, à partir de la valorisation des coûts des équipements de l’opérateur générique
La dernière étape de calcul consiste à calculer, à partir des coûts complets de l’opérateur générique efficace, les coûts correspondant à la structure efficace du marché (i.e. ensemble des infrastructures concurrentes déployées au niveau du marché)
  Le passage aux coûts de la structure de marché est un choix de modélisation effectué par soucis de simplification – il permet de rapprocher de façon homogène les coûts de la structure de marché avec le trafic de terminaison du marché pour calculer le coût de la terminaison d’appel
  Une méthode alternative aurait été de rapprocher les coûts de l’opérateur générique avec le trafic de terminaison de cet opérateur – ceci aurait été plus complexe, dans la mesure où chaque brique de l’infrastructure réseau de l’opérateur générique mutualisée avec d’autres opérateurs transporte également le trafic de terminaison d’appel de ces opérateurs
Le calcul des coûts de la structure de marché s’effectue en multipliant, pour chaque actif, les coûts complets de l’opérateur générique par le nombre d’infrastructures concurrentes indépendantes déployées au niveau du marché pour cet actif.
Le coût de la structure de marché, calculé d’une part avec l’ensemble du trafic de marché de terminaison d’appel et d’autre part sans l’ensemble de ce trafic de terminaison d’appel, permet alors de calculer le coût CILT de la terminaison d’appel
Demande marché (trafic, accès)
Coût unitaire de la terminaison d’appel
Charge réseau par actifs réseau
Coûts réseau
Nombre d’actifs réseau déployés et opérés
Structure de marché
Structure de marché
Opérateur générique efficace
Structure de marché
Opérateur générique efficace
Nombre d’infrastructures concurrentes
Nombre d’infrastructures concurrentes
Périmètre considéré dans le modèle
Etape du modèle
Illustration du périmètre considéré (structure de marché / opérateur générique) en fonction des étapes de calcul du modèle

## Slide 54: Le coût unitaire CILT de la TA fixe est calculé en faisant tourner le modèle avec et sans le trafic de TA fixe
L’approche CILT est l’approche recommandée par la Commission Européenne
  Seuls les coûts « qui peuvent être évités en l’absence de terminaison d’appel » sont alloués au service
  La terminaison d’appel est traitée comme le « dernier » service dans le réseau
Dans la pratique, l’approche CILT est implémentée en exécutant le modèle deux fois via une macro VBA :
  Les coûts de la structure efficace de marché sont calculés une première fois avec le trafic de terminaison d’appel
  Les coûts de la structure efficace de marché sont calculés une deuxième fois sans le trafic de terminaison d’appel
La différence des coûts entre les deux exécutions donne le coût incrémental CILT de la terminaison d’appel
En divisant ce coût incrémental de la structure efficace de marché par l’ensemble du trafic de terminaison d’appel au niveau du marché on obtient le coût unitaire (par minute) CILT
A noter que le calcul CILT est effectué selon les choix de paramètres fixés par l’utilisateur dans la feuille ‘Contrôle’ (notamment le choix de la méthode de valorisation des coûts)
Coûts sensibles au trafic
Frais généraux
Réseau d’accès
Coûts non sensibles au trafic (par ex. câbles et tranchées)
Coût incrémental de la terminaison d’appel
Approche CILT
Calcul CILT (via macro VBA)
Module de marché avec terminaison d’appel
Module de marché sans terminaison d’appel
Module de dimensionnement réseau avec terminaison d’appel
Module de dimensionnement réseau sans terminaison d’appel
Module de coûts réseau avec terminaison d’appel
Module de coûts réseau sans terminaison d’appel
Coûts avec terminaison d’appel
Coûts sans terminaison d’appel
Trafic de terminaison d’appel
Coût incrémental de la terminaison d’appel fixe
Notes: <number>

## Slide 55: Le modèle intègre plusieurs sensibilités pour évaluer l’importance des hypothèses clefs de la modélisation
Sensibilité | Options | Description
Type de collecte | Infrastructure mutualisée Offres de gros de France Télécom | Dans l’option “offres de gros”, le modèle remplace : dans les géotypes 1 à 3 : la collecte ainsi que les switchs d’agrégation par une offre LFO dans le géotype 4 : le DSLAM, la collecte et les switchs d’agrégation par une offre bitstream avec collecte IP
Méthode de valorisation des coûts d’investissement | AL AC | Le modèle définit quatre méthodes de valorisation (annualisation des coûts d’investissement). La méthode retenue doit être sélectionnée avant d’exécuter le modèle.
Nombre d'opérateurs | 3 opérateurs 4 opérateurs 5 opérateurs | Le nombre d’opérateurs d’infrastructure peut être modifié pour évaluer la sensibilité du modèle à ce paramètre.
Trafic par rapport au cas de base | - 40% - 20% 0% | L’ensemble du trafic peut être augmenté ou diminué pour évaluer la sensibilité du modèle aux volumes totaux de trafic.
Nombre de nœuds d’interconnexion | 4 PoI 5 PoI | Le nombre de nœuds d’interconnexion peut être modifié pour évaluer la sensibilité du modèle à ce paramètre.
Proportion d’interconnexion en mode IP natif en 2016 | 100% 75% 50% | La proportion de trafic de terminaison passant par les nœuds d’interconnexion IP à horizon 2016 peut être modifié pour évaluer la sensibilité du modèle à ce paramètre
Part des coûts du call server imputable au trafic | 100% 75% | Une sensibilité peut être réalisée concernant la part des coûts des plateformes VoIP (call servers) imputable au trafic.
Longueur des tranchées | - 40% - 20% 0% | La longueur des tranchées peut être augmentée ou diminuée pour évaluer la sensibilité du modèle à ce paramètre
Liste des sensibilités *
+20%
+40%
6 PoI
7 PoI
50%
25%
(*) Ces sensibilités peuvent être paramétrées dans la feuille ‘Contrôle’. Les options en gras correspondent aux options du cas de base. Les résultats sont visibles dans la feuille ‘Résultats’.
MCO
MCF
8 PoI
9 PoI
+20%
+40%
25%
0%
0%

## Slide 56: Glossaire
AC : Annuités Constantes
ADM : Add Drop Multiplexer
AL : Amortissement Linéaire
A-SBC : Session Border Controller d’accès
ATM : Asynchronous Transfer Mode (mode de transfert asynchrone)
BH : Busy Hour (heure chargée)
BHCA : Busy Hour Call Attemps (nombre d’appels/de connexions durant l’heure chargée)
BRAS : Broadband Remote Access Server (serveur d’accès distant haut débit)
CILT : Coûts Incrémentaux de Long Terme
CS : Call Server (serveur d’appel)
CWDM : Coarse Wavelength Division Multiplexing
DNS : Domain Name System (système de gestion des noms de domaine)
DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DWDM : Dense Wave Division Multiplexing
GE : Gigabit Ethernet
IN / VAS : plateformes de réseau intelligent et de services à valeur ajoutée
IPTV : Télévision sur IP
I-SBC : SBC d’interconnexion
MCF : Maintien de la Capacité Financière
MCO : Maintien de la Capacité Opérationnelle
MGW : Media Gateway (passerelle de traitement des flux média)
NA : Nœud d’Agrégation
NCN : Nœud de Cœur National
NCR : Nœud de Concentration Régionale
NMS : Network Management System (plateformes de gestion du réseau)
NRA : Nœud de Raccordement Abonné
ODF : Optical Distribution Frame
PE routeur : Provider Edge Routeur
RADIUS : Remote Authentication Dial-In User Service (serveur d’authentification)
SBC : Session Border Controller
TERM : Terminal Multiplexer
MGW : Media Gateway
VMS : Voice Mail Server (serveur de messagerie vocale)
VoIP : Voice over Internet Protocol (voix sur IP)