Tests d’interconnexion en SPIROU

ART/ST/NRT/7-99/ed2.1

10/02/2000

ART / ST / NRT / 7-99

Groupe Interoperabilité

Tests d’interconnexion SPIROU

| Edition : | ed21 |
| --- | --- |
| Date d’édition : | 10/02/00 |
| Etat : | Approuvé |

NB : cette version ne présente que des modifications éditoriales mineures par rapport à l’édition 2.0 datée du 31/12/99.

Gestion du document

Historique des modifications

| Edition | Date | Etat | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| ed1.3 | 01/07/99 | Draft | Prise en compte des remarques de la réunion du 22/06/99 |
| ed1.4 | 13/09/99 | Draft | Prise en compte des remarques de la réunion du 08/09/99 |
| ed1.5 | 27/09/99 | Draft | Prise en compte des remarques de la réunion du 24/09/99 |
| ed1.6 | 11/10/99 | Draft | Prise en compte des remarques de la réunion du 06/10/99 |
| ed1.7 | 21/10/99 | Draft | Prise en compte des remarques de la réunion du 19/10/99 Prise en compte des remarques de Nortel dans le mail du 20/10/99 |
| ed1.8 | 11/10/99 | Draft | Prise en compte des remarques de la réunion du 28/10/99 |
| ed1.9 ed1.9bis | 26/11/99 17/12/99 | Draft Pour approbation | Prise en compte des remarques éditoriales Prise en compte des dernières remarques |
| ed2.0 | 31/12/99 | version Approuvée | Prise en compte des dernières remarques éditoriales |

Points Ouverts

| Paragraphe | Point ouvert |
| --- | --- |
| § 4.1 | Interconnexion quasi-associé : La mise en place d’un groupe de travail sur la mise en œuvre de l’interconnexion en mode quasi-associé est en cours de discussion. Il est proposé de porter l’établissement d’une liste de tests au mandat de ce groupe de travail. |
| § 4.3.5 | Sélection du transporteur : Il peut être intéressant de réaliser des tests supplémentaires pour les renvois vers des transporteurs. Quatre tests supplémentaires peuvent être envisagés : 1. Un test sur un appel renvoyé une fois vers un transporteur qui accepte les appels renvoyés ; 2. Un test sur un appel renvoyé une fois vers un transporteur qui n'accepte pas les appels renvoyés (vérification de la libération avec la cause 31) ; 3. Un test sur un appel renvoyé pour la deuxième vers un transporteur qui accepte les appels renvoyés en cascade ; 4. Un test sur un appel renvoyé pour la deuxième fois vers un transporteur qui n'accepte pas les appels renvoyés en cascade (vérification de la libération avec la cause 31). Pour les tests 1 et 3 de la liste ci-dessus, une attention particulière doit être portée aux informations de renvois (information de renvoi d’appel, identités de renvoi). |
| § 4.5.12 | Service CCBS : La complexité de ce service nécessite que des tests supplémentaires soient définis entre autre de valider l’interconnexion au niveau SCCP des réseaux interconnectés : par exemple, dans le cas où les OBL départ et arrivée rendent le services CCBS alors que l’interconnexion SPIROU considérée est effectuée en mode associé, l’envoi en arrière de l’indicateur « CCBS disponible » risque de provoquer une invocation inefficace du service CCBS. Qu’en est il si OBL départ = OBL arrivé, avec un réseau de l’OBL architecturé en mode quasi-associé ? Dans ce cas, le réseau d’un OLD peut il se montrer transparent pour le service CCBS ? |
| § 4.5.13 | Service CCNR : Même remarque que pour le service CCBS |
| § 4.5.14 | Service ECT : La fonctionnalité « Loop prevention » mérite peut être un test |

Sommaire

1.	Introduction	7

1.1	Objet du document	7

1.2	Glossaire	7

1.3	Références	8

2.	Contexte de mise en œuvre des tests	10

2.1	Contexte réglementaire	10

2.2	Sélection bilatérale des tests à réaliser	10

2.3	Outils de tests	10

2.4	Signalisations d’accès RNIS	10

2.5	Ticket de taxation	11

3.	Configurations de tests	12

3.1	Tests d’interconnexion OBL	12

3.2	Tests d’interconnexion OLD	13

4.	Liste des tests	14

4.1	Niveau 2 et 3	14

4.2	Procédures de maintenance	14

4.3	Appel de base	15

4.3.1	Etablissement normal d’appel	15

4.3.2	Traitement des informations de signalisation inconnues	16

4.3.3	Contrôle de continuité appel par appel	17

4.3.4	Segmentation simple	17

4.3.5	Sélection de transporteur	17

4.3.6	Connexion multidébits	17

4.3.7	Disponibilité du sous système utilisateur	17

4.3.8	Procédure d’annulation d’écho simple	18

4.3.9	Appel commuté par satellite	18

4.3.10	Compteur de bonds	18

4.3.11	Taxation arrière	18

4.3.12	Appels en provenance / à destination des mobiles	18

4.3.13	Numéro d’urgence	18

4.4	Portabilité	19

4.5	Services supplémentaires	19

4.5.1	CLIP / CLIR	19

4.5.2	COLP / COLR	19

4.5.3	MCID	20

4.5.4	SUB	20

4.5.5	TP	20

4.5.6	CFU / CFB / CFNR / CD	20

4.5.7	CW	20

4.5.8	HOLD	20

4.5.9	CONF	21

4.5.10	3PTY	21

4.5.11	UUS	21

4.5.12	CCBS	21

4.5.13	CCNR	21

4.5.14	ECT	21

4.5.15	APM	22

4.6	Traitement des cas d’échec	22

4.7	Accès aux services	22

4.8	Accès réseaux privés virtuels	23

4.9	Protection de l’intégrité des réseaux	23

5.	Fiches de tests	24

5.1	Appel de base	24

5.1.1	Etablissement normal d’appel	24

5.1.2	Sélection de transporteur	40

5.1.3	Compteur de bonds	40

5.1.4	Taxation arrière	40

5.1.5	Appels en provenance / à destination des mobiles	40

5.1.6	Appels vers un numéro d’urgence	40

5.2	Portabilité	40

5.3	Services supplémentaires	40

5.3.1	CLIP/CLIR :	40

5.3.2	COLP/COLR :	40

5.3.3	MCID	40

5.3.4	SUB	40

5.3.5	TP	40

5.3.6	CFU / CFB / CFNR / CD	40

5.3.7	CW	40

5.3.8	HOLD	40

5.3.9	CONF	40

5.3.10	3PTY	40

5.3.11	UUS	40

5.3.12	CCBS	40

5.3.13	CCNR	40

5.3.14	ECT	40

5.3.15	APM	40

5.4	Traitement des cas d’échec	40

5.5	Accès aux services	40

5.6	Accès aux réseaux privés virtuels	40

5.7	Protection de l’intégrité des réseaux	40

Annexe 1 : Questionnaire Q784.2	40

# 1.	Introduction

## 1.1	Objet du document

L’objet de ce document est de définir :

- un contexte de mise en œuvre des tests

- une configuration type de tests

- une liste de tests fonctionnels

- les fiches de tests

pour les tests d’interconnexion SPIROU.

En cas d’incohérence entre ce document et la norme SPIROU, c’est la norme SPIROU qui fait foi.

Les évolutions de la norme SPIROU impliqueront des évolutions de ce document.

## 1.2	Glossaire

| 3PTY | 3 party call |
| --- | --- |
| ACM | Address complete message |
| ANM | Answer message |
| APM | Application Transport Mechanism |
| CCBS | Call completion on busy subscriber |
| CCNR | Call completion on no reply |
| CD | Call diversion |
| CFB | Call forwarding on busy |
| CFNR | Call forwarding on no reply |
| CFU | Call forwarding unconditional |
| CLIP | Calling line identification presentation |
| CLIR | Calling line identification restriction |
| COLP | Connected line identification presentation |
| COLR | Connected line identification restriction |
| CONF | Conference |
| CPG | Call progress message |
| CW | Call waiting |
| ECT | Explicit call transfer |
| IAM | Initial Address message |
| MCID | Malicious call identification |
| OBL | Opérateur de Boucle Locale |
| OLD | Opérateur Longue Distance |
| REL | Release message |
| RLC | Release complete message |
| SAM | Subsequent address message |
| SUB | Sub-address |
| TP | Terminal portability |
| USR | User to user information message |
| UUI | User to user information |
| UUI Ind | UUI Indicator |
| UUS | User to user signalling |

## 1.3	Références

| [1] | SPIROU1998- 000 ed1.1 Liste des documents de spécification SPIROU |
| --- | --- |
| [2] | SPIROU1998- 001 ed1.1 Notes explicatives |
| [3] | SPIROU : | SPIROU1998- 002 ed1.0 | Procédures de signalisation |
|  | UIT-T : | Q764 (09/97) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-1 V3.2.2 (1998-08) |  |
| [4] | SPIROU : | SPIROU1998- 003 ed1.0 | Liste des fonctionnalités |
|  | UIT-T : | Q761 (09/97) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-1 V3.2.2 (1998-08) |  |
| [5] | SPIROU : | SPIROU1998- 004 ed1.0 | Liste des messages |
|  | UIT-T : | Q762 (09/97) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-1 V3.2.2 (1998-08) |  |
| [6] | SPIROU : | SPIROU1998- 005 ed1.0 | Messages, paramètres |
|  | UIT-T : | Q763 (09/97) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-1 V3.2.2 (1998-08) |  |
| [7] | SPIROU : | SPIROU1998- 006 ed1.0 | Causes |
|  | UIT-T : | Q850 (05/98) (Prepublished recommendation) |  |
|  | ETSI : | DEN 300 485 V1.2.1(1998-09) (en PE9901) |  |
| [8] | SPIROU : | SPIROU1998- 007 ed1.0 | CLIP/CLIR |
|  | UIT-T : | Q.731.3/4 (03/93) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-3/4 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [9] | SPIROU : | SPIROU1998- 007 ed1.0 | COLP/COLR |
|  | UIT-T : | Q.731.5/6 (03/93) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-5/6 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [10] | SPIROU : | SPIROU1998- 008 ed1.0 | MCID |
|  | UIT-T : | Q.731.7 (06/97) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-11 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [11] | SPIROU : | SPIROU1998- 009 ed1.0 | ECT |
|  | UIT-T : | Q.732.7 (07/96) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-14 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [12] | SPIROU : | procédures intégrées dans SPIROU 002 ed1.0 | DDI |
|  | UIT-T : | Q.731.1 (07/96) |  |
| [13] | SPIROU : | procédures intégrées dans SPIROU 003 ed1.0 | MSN |
| [14] | SPIROU : | SPIROU1998- 012 ed1.0 | SUB |
|  | UIT-T : | Q.731.8 (02/92) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-10 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [15] | SPIROU : | SPIROU1998- 013 ed1.0 | CFU, CFNR, CFB, CD |
|  | UIT-T : | Q.732.2 (07/96) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-15 V3.2.2 (1998-08) |  |
| [16] | SPIROU : | SPIROU1998- 015 ed1.0 | TP |
|  | UIT-T : | Q.733 clause 4 (03/93) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-7 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [17] | SPIROU : | SPIROU1998- 015 ed1.0 | HOLD |
|  | UIT-T : | Q.733 clause 2 (03/93) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-16 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [18] | SPIROU : | SPIROU1998- 016 ed1.0 | CW |
|  | UIT-T : | Q.733.1 (02/92) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-17 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [19] | SPIROU : | SPIROU1998- 017 ed1.0 | Conf |
|  | UIT-T : | Q.734 clause 1 (03/93) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-12 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [20] | SPIROU : | SPIROU1998- 018 ed1.0 | 3PTY |
|  | UIT-T : | Q.734.2 (07/96) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-19 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [21] | SPIROU : | SPIROU1998- 019 ed1.0 | CUG |
|  | UIT-T : | Q735.1 (03/93) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-9 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [22] | SPIROU : | SPIROU1998- 020 ed1.0 | UUS |
|  | UIT-T : | Q.737.1 (06/97) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-8 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [23] | SPIROU : | SPIROU1998- 021 ed1.0 | Taxation |
|  | ETSI : | ES 201 296 V1.1.2 (1998-09) |  |
| [24] | SPIROU : | SPIROU1998- 023 ed1.0 | APM |
|  | UIT-T : | Q.765 (05/98) |  |
|  | ETSI : | EN 301 069-1 V1.2.3 (1998-08) |  |
| [25] | SPIROU : | SPIROU1998- 024 ed1.0 | VPN |
|  | UIT-T : | Q.765.1 (05/98) (Prepublished recommendation) |  |
|  | ETSI : | EN 301 062-1 V1.2.2 (1998-07) |  |
| [26] | SPIROU : | SPIROU1998-025 ed1.0 | CCBS |
|  | UIT-T : | Q.733.3 (06/97) |  |
|  | ETSI : | EN 300 356-18 V3.1.3 (1998-08) |  |
| [27] | SPIROU : | SPIROU1998-022 ed1.0 | CCNR |
|  | ETSI : | EN 300 356-20 V3.2.7 (1998-06) Final draft (en V9836) |  |
| [28] | SPIROU : | SPIROU1998-026 ed1.0 | MWI |
|  | ETSI : | ETS 300 754-1 July 1997 |  |
| [29] | Q781 (07/96) Spécification des tests du niveau 2 du sous-système transport de messages |
| [30] | Q703 (07/96) Sous-Système Transport de Messages – Canal sémaphore |
| [31] | Q782 (07/96) Spécification des tests du niveau 3 du sous-système transport de messages |
| [32] | Q704 (07/96) Sous-Système Transport de Messages – Fonctions et messages du réseau sémaphore |
| [33] | ETS 300 403-1 11/95 Integrated Services Digital Network (ISDN) Digital Subsriber Signalling System N°1 (DSS1) protocol |
| [34] | P22 – 30A ed 2 Niveau 3 du protocole D de commande d’appel pour l’accès RNIS |

# 2.	Contexte de mise en œuvre des tests

## 2.1	Contexte réglementaire

Les interconnexions entre opérateurs sont effectuées dans le respect du contexte réglementaire français.

Les fonctionnalités et services supportés par SPIROU sont mis en œuvre en respectant les décisions de l’ART, ainsi qu’ en tenant compte des discussions multilatérales qui ont eu lieu ou qui sont en cours au sein du Comité de l’Interconnexion.

## 2.2	Sélection bilatérale des tests à réaliser

L’objet de ce document est de fournir un liste exhaustive des tests pouvant être réalisés lors d’une interconnexion SPIROU entre opérateurs.

D’un commun accord, les opérateurs décident du sous ensemble des tests qui doivent être effectivement réalisés suivant les fonctionnalités et les services rendus par chacun des réseaux.

Pour cela, il est recommandé de remplir au préalable le questionnaire de l’annexe 1, issu de la recommandation Q.784-2

Toujours d’un commun accord, les interconnexions répétées sur des commutateurs de configuration identique (Même technologie et même palier logiciel) peuvent faire l’objet d’une liste de tests simplifiée, établie par les opérateurs.

## 2.3	Outils de tests

Afin d’organiser les tests, les opérateurs se mettent d’accord en amont sur les postes téléphoniques et les outils de tests qui seront utilisés sur les boucles locales et sur le faisceau d’interconnexion.

Il est recommandé d’utiliser :

- Des postes téléphoniques analogiques.

- Des générateurs de signalisation RNIS (VN et/ou DSS1)

- Des analyseurs de signalisation SS7 (SPIROU)

## 2.4	Signalisations d’accès RNIS

Dans la suite du document, deux signalisations d’accès RNIS sont considérées :

- RNIS VN,  Réf. [34]

- RNIS DSS1,  Réf. [33]

Les documents cités en référence ne sont qu'indicatifs d'un état technique qui a permis la rédaction du présent document. Pour la mise en œuvre des tests, on se référera aux spécifications applicables aux interfaces d'usager utilisées. L'offre de nouveaux services aux interfaces  pourrait nécessiter la définition de nouveaux tests, ne serait-ce que pour vérifier qu'ils ne perturbent pas le comportement attendu de l'interconnexion entre opérateur.

Lorsqu’un OBL offre ces deux signalisations sur sa boucle locale, il n’est pas obligatoire de réaliser deux fois tous les tests à partir et à destination de postes RNIS pour chacun des deux protocoles.

Il est en revanche recommandé :

- de réaliser deux fois les tests dont le résultat diffère au niveau de l’interface de signalisation
SPIROU en fonction du type de protocole d’accès RNIS VN ou RNIS DSS1 utilisé.

- d’alterner entre RNIS VN et RNIS DSS1 pour les tests dont le résultat ne diffère pas au niveau de
l’interface de signalisation SPIROU en fonction du type de protocole d’accès utilisé.

## 2.5	Ticket de taxation

En complément des tests de signalisation, il est recommandé d’effectuer un test de comparaison des tickets de taxation des deux commutateurs interconnectés.

Les informations suivantes sont comparées à partir des deux tickets :

- Date, heure, minute et seconde de début de la taxation.

- Date, heure, minute et seconde de fin de la taxation.

- Durée de la taxation.

# 3.	Configurations de tests

## 3.1	Tests d’interconnexion OBL

Le schéma suivant donne la configuration de tests recommandée pour une interconnexion OBL :

¬ Signalisation utilisée sur le réseau de l’opérateur 1	* par exemple : minitel, …
­ Signalisation utilisée sur le réseau de l’opérateur 2

Si possible, il est recommandé d’effectuer les appels de tests à partir et à destination de commutateurs différents des commutateurs d’interconnexion (C2 plutôt que C1), afin de juger de l’interopérabilité des services à travers les signalisations des réseaux de chaque opérateur.

La liste des tests à réaliser figure au paragraphe § 4.

Les tests sont réalisés deux fois :

- Sens de l’appel :  OBL1	ð	OBL2

- Sens de l’appel :  OBL2	ð	OBL1

## 3.2	Tests d’interconnexion OLD

Le schéma suivant donne la configuration de tests recommandée pour une interconnexion OLD :

¬ Signalisation utilisée sur le réseau de l’opérateur 1	* par exemple : minitel, …

L’opérateur 1 est OBL mais peut également jouer le rôle de réseau de transit (OLD1) avant l’accès au réseau de l’opérateur 2 (OLD2).

Les tests s’appliquent également pour un scénario de type :  OBL  à  OLD1  à  OLD2  à  OBL

Si possible, il est recommandé d’effectuer les appels de test à partir et à destination de commutateurs différents des commutateurs d’interconnexion (C2 plutôt que C1), afin de juger de l’interopérabilité des services à travers la signalisation du réseau de chaque opérateur.

La liste des tests à réaliser figure au paragraphe § 4.

Les tests sont réalisés une fois :

- Sens de l’appel :  OBL (A)	ð	OLD	ð	OBL (B)

# 4.	Liste des tests

## 4.1	Niveau 2 et 3

Tests de niveau 2 :

| N° | Description du test | Fiche Q781 | Ref. Q703 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1-1 | Initialisation du terminal sémaphore | 1.1 | 7 |
| 4.1-2 | Vérification de la temporisation T2 | 1.2 | 7 |
| 4.1-3 | Vérification de la temporisation T1 et T4 | 1.4 | 7 |
| 4.1-4 | Vérification de la procédure d’alignement | 1.5 | 7 |
| 4.1-5 | Vérification de la procédure d’alignement | 1.6 | 7 |
| 4.1-6 | Vérification période probatoire d’urgence | 1.19 | 7 |
| 4.1-7 | Désactivation durant l’alignement initial | 1.25 | 7 |
| 4.1-8 | Désactivation d’un canal sémaphore en service | 1.29 | 7 |
| 4.1-9 | Désactivation durant la période probatoire | 1.32 | 7 |
| 4.1-10 | Coupure canal sémaphore en service | 3.5 | 4, 10.2 |
| 4.1-.11 | Vérification de l’émission et de la réception de trames sémaphores | 9.1 | 6.2 |

Tests de niveau 3 :

| N° | Description du test | Fiche Q782 | Ref. Q704 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1-12 | Mise en service d’un faisceau de canaux sémaphore avec un canal sémaphore | 1.1 | 3 |
| 4.1-13 | Désactivation d’un faisceau de canaux sémaphore | 1.2 | 3 |
| 4.1-14 | Vérification du partage de charge dans un faisceau sémaphore | 2.4.1 | 2.3 |
| 4.1-15 | Vérification de passage sur canal sémaphore de secours en trafic réel | 3.20 | 5 |
| 4.1-16 | Retour canal sémaphore normal à l’intérieur d’un faisceau | 4.1 | 6 |

## 4.2	Procédures de maintenance

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU1998-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2-1 | Test de continuité manuel. | 1.4.1, 1.4.2 | 2.1.8 |
| 4.2-2 | Blocage puis déblocage d'un circuit arrivée | 1.3.2.1, 1.3.2.2 | 2.9.3 |
| 4.2-3 | Blocage puis déblocage d'un groupe de circuits arrivée | 1.3.1.1, 1.3.1.2 | 2.9.3 |

## 4.3	Appel de base

### 4.3.1	Etablissement normal d’appel

NOTE (1) : Test réalisé deux fois avec raccroché du demandeur la première fois, puis raccroché du demandé la seconde fois.

NOTE (2) : Test réalisé avec une série de raccrochages suivis de décrochages côté demandé, avant l’expiration de la temporisation de relâchement arrière différé.

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1-1 | Appel d'un poste analogique vers un poste analogique (1) (2) | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-2 | Appel d'un poste analogique vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1) (1) | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-3 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste analogique (1) (2) | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-4 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1) en Parole (1) | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-5 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1) en 3,1 Khz Audio (1) | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-6 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1) en 64 kbit/s sans restriction (1) | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-7 | Appel d'un poste vers une destination internationale | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-8 | Appel international entrant | 2.1, 2.3 |

Tests des téléservices :

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1-9 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1), en mettant en œuvre le téléservice Téléphone | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-10 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1), en mettant en œuvre le téléservice Télécopie Gr.2/3 | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-11 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1), en mettant en œuvre le téléservice Télécopie G4 | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-12 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1), en mettant en œuvre le téléservice Télétex | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-13 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1), en mettant en œuvre le téléservice Vidéotex | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-14 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1), en mettant en œuvre le téléservice Audiovisuel | 2.1, 2.3 |
| 4.3.1-15 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1), en mettant en œuvre le téléservice Application non normalisée | 2.1, 2.3 |

### 4.3.2	Traitement des informations de signalisation inconnues

Cette liste de tests n’est applicable que dans le cas réel où un service utilisant des messages et/ou paramètres et/ou valeurs inconnu(e)s pour l’un des réseaux est mis en œuvre.

Dans le cas contraire, il n’est pas demandé de faire des tests avec des générateurs de protocole.

Note : dans l'état actuel de SPIROU, les informations sont généralement accompagnées de l'instruction "faire passer" ; en conséquence, un nombre réduit de tests pourra être mis en œuvre.

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2-1 | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des messages : Libérer la communication | 1.7.1.1 | 2.9.5.3.1 |
| 4.3.2-2 | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des messages : Ignorer le message | 1.7.1.2 | 2.9.5.3.1 |
| 4.3.2-3 | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des messages : Faire passer demandé, « faire passer » est possible | 1.7.1.3 | 2.9.5.3.1 |
| 4.3.2-4 | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des messages : Faire passer demandé, « faire passer » est impossible, libérer l’appel | 1.7.1.4 | 2.9.5.3.1 |
| 4.3.2-5 | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des messages : Faire passer demandé, « faire passer » est impossible, ignorer l’information | 1.7.1.5 | 2.9.5.3.1 |
| 4.3.2-6 | Envoi par l’opérateur départ d’un message inconnu de l’opérateur arrivée sans information de compatibilité des messages : Ignorer le message | 1.7.1.7 | 2.9.5.3.1 |
| 4.3.2-7 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Libérer l’appel | 1.7.2.1 | 2.9.5.3.2 |
| 4.3.2-8 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Ignorer le message | 1.7.2.2 | 2.9.5.3.2 |
| 4.3.2-9 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Ignorer le paramètre | 1.7.2.3 | 2.9.5.3.2 |
| 4.3.2-10 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Faire passer demandé, « faire passer » est possible | 1.7.2.4 | 2.9.5.3.2 |
| 4.3.2-11 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Faire passer demandé, « faire passer » est impossible, libérer l’appel | 1.7.2.5 | 2.9.5.3.2 |
| 4.3.2-12 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Faire passer demandé, « faire passer » est impossible, ignorer le message | 1.7.2.6 | 2.9.5.3.2 |
| 4.3.2-13 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée avec une information de compatibilité des paramètres : Faire passer demandé, « faire passer » est impossible, ignorer le paramètre | 1.7.2.7 | 2.9.5.3.2 |
| 4.3.2-14 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée sans information de compatibilité des paramètres : Option de l’opérateur arrivée : Faire passer, le « faire passer » est possible | 1.7.2.9 | 2.9.5.3.2 |
| 4.3.2-15 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l’opérateur arrivée sans information de compatibilité des paramètres : option de l’opérateur arrivée : Ignorer le paramètre | 1.7.2.9 | 2.9.5.3.2 |
| 4.3.2-16 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre inconnu de l'opérateur arrivée dans le message REL sans information de compatibilité des paramètres | 1.7.2.10 | 2.9.5.3.2 |
| 4.3.2-17 | Envoi par l’opérateur départ d’un paramètre avec une valeur inconnue de l’opérateur arrivée | 1.7.3.1-1.7.3.2 | 2.9.5.3.3 |

### 4.3.3	Contrôle de continuité appel par appel

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3-1 | Vérifier qu’un appel peut être établi sur un circuit demandant un contrôle de continuité | 6.1.1 | 2.1.8 |

### 4.3.4	Segmentation simple

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.4-1 | Vérifier qu’un appel peut être effectué avec succès si la segmentation est appliquée | 6.5.1 | 2.1.12 |

### 4.3.5	Sélection de transporteur

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.3.5-1 | Vérifier qu’un appel national peut être effectué avec succès si l’information de sélection de transporteur est transportée dans le paramètre spécifique (TNS). | 2.1.11 |
| 4.3.5-2 | Vérifier qu’un appel international peut être effectué avec succès si l’information de sélection de transporteur est transportée dans le paramètre spécifique (TNS). | 2.1.11 |
| 4.3.5-3 | Vérifier qu’un appel national peut être effectué avec succès si l’information de sélection de transporteur est transportée dans le paramètre numéro du demandé | 2.1. |
| 4.3.5-4 | Vérifier qu’un appel international peut être effectué avec succès si l’information de sélection de transporteur est transportée dans le paramètre numéro du demandé | 2.1. |

### 4.3.6	Connexion multidébits

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.6-1 | Etablissement fructueux d’un appel avec un service support multidébits | 7.3.1 | 2.1 |

### 4.3.7	Disponibilité du sous système utilisateur

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.7-1 | Envoi d’un message de disponibilité du sous-système utilisateur dès réception d’un message de test du sous-système utilisateur | 8.2.1 | 2.13 |
| 4.3.7-2 | Envoi d’un message de test du sous-système utilisateur | 8.2.2 | 2.13 |

### 4.3.8	Procédure d’annulation d’écho simple

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.8-1 | Vérifier qu'un appel peut être établi avec succès par l'insertion de dispositifs de réduction d'écho | 9.1.1 | 2.7.3 |

### 4.3.9	Appel commuté par satellite

| N° | Description du test | Fiche 784.1 | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.9-1 | Etablissement d’un appel ayant utilisé une liaison satellite | 2.3.4 | 2.1 |

### 4.3.10	Compteur de bonds

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.3.10-1 | Vérifier que le message IAM contient le paramètre compteur de bonds positionné à la valeur initiale de comptage | 2.17.1 |
| 4.3.10-2 | Vérifier que lorsque le paramètre compteur de bonds est reçu dans le message IAM, le commutateur intermédiaire décrémente le compteur | 2.17.2 |
| 4.3.10-3 | Vérifier que lorsque le paramètre compteur de bonds est reçu dans le message IAM à la valeur 1, le commutateur intermédiaire libère l’appel en retournant le message REL avec la cause 25 et que la maintenance est alertée. | 2.17.2 |

### 4.3.11	Taxation arrière

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.3.11-1 | Vérifier que la communication reste établie lorsque le commutateur reçoit des messages ITX et que l’acquittement par TXA est correct. | 2.1.9 |

### 4.3.12	Appels en provenance / à destination des mobiles

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.3.12-1 | Appel en provenance d’un mobile | 2.1, 2.3 |
| 4.3.12-2 | Appel à destination d’un mobile | 2.1, 2.3 |

### 4.3.13	Numéro d’urgence

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.3.13-1 | Appel vers un numéro d’urgence | 2.1, 2.3 |

## 4.4	Portabilité

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.4-1 | Appel d'un poste analogique vers un poste analogique porté | 2.1, 2.3 |
| 4.4-2 | Appel d'un poste analogique vers un poste RNIS porté (VN et/ou DSS1) | 2.1, 2.3 |
| 4.4-3 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste analogique porté | 2.1, 2.3 |
| 4.4-4 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) vers un poste RNIS porté (VN et/ou DSS1) | 2.1, 2.3 |
| 4.4-5 | Appel d'un poste vers une SDA, avec numéros sur une tranche continue, portée | 2.1, 2.3 |
| 4.4-6 | Appel d'un poste analogique porté vers un poste analogique | 2.1, 2.3 |
| 4.4-7 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) porté vers un poste analogique | 2.1, 2.3 |
| 4.4-8 | Appel d'un poste analogique porté vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1) | 2.1, 2.3 |
| 4.4-9 | Appel d'un poste RNIS (VN et/ou DSS1) porté vers un poste RNIS (VN et/ou DSS1) | 2.1, 2.3 |
| 4.4-10 | Appel d'un poste porté vers un poste international | 2.1, 2.3 |

## 4.5	Services supplémentaires

### 4.5.1	CLIP / CLIR

| N° | Description du test | SPIROU98-007 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.1-1 | Appel avec un CLI et un numéro du demandeur additionnel fourni par l’usager (Méthode avec arrangement spécial) | 3 |
| 4.5.1-2 | Appel avec un CLI fourni par l’usager et vérifié par le réseau (Méthode sans arrangement spécial) | 3 |
| 4.5.1-3 | Appel avec activation du service CLIR (Méthode avec arrangement spécial) | 4 |
| 4.5.1-4 | Appel avec activation du service CLIR (Méthode sans arrangement spécial) | 4 |

### 4.5.2	COLP / COLR

| N° | Description du test | SPIROU98-007 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2-1 | Etablissement d’un appel, l’identité du poste connecté étant envoyée en arrière | 5 |
| 4.5.2-2 | Etablissement d’un appel, l’identité du poste connecté étant envoyée en arrière et le service COLR étant activé. | 6 |

### 4.5.3	MCID

| N° | Description du test | SPIROU98-008 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.3-3 | Etablissement d’un appel avec une demande d’identité arrière |  |

NOTE : En France, lorsque l’identité du demandeur est disponible, elle est obligatoirement fournie. Si celle-ci n’est pas reçue, il est alors inutile de la demander. Donc, les demandes d’identification arrière sont inutiles et ne sont réalisées que si le  réseau qui rend le service MCID ne peut pas faire autrement.

### 4.5.4	SUB

| N° | Description du test | SPIROU98-012 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.4-1 | Etablissement d’un appel avec une information de sous-adresse du demandeur |  |

### 4.5.5	TP

| N° | Description du test | SPIROU98-015 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.5-1 | Etablissement d’un appel, puis activation du service « Terminal portability » par le demandé |  |

NOTE : Le service TP est activable par le demandeur et / ou le demandé.

### 4.5.6	CFU / CFB / CFNR / CD

Les tests suivants sont réalisés pour les 4 types de service CFU, CFB, CFNR et CD.

| N° | Description du test | SPIROU98-013 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.6-1 | Etablissement d’un appel sur la boucle locale d’origine, puis renvoi vers une boucle locale distante |  |
| 4.5.6-2 | Etablissement d’un appel vers une boucle locale distante, puis renvoi vers la boucle locale d’origine. |  |

### 4.5.7	CW

| N° | Description du test | SPIROU98-016 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.7-1 | Etablissement d’un appel vers un poste occupé, puis mise en attente de l’appel |  |

### 4.5.8	HOLD

| N° | Description du test | SPIROU98-015 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.8-1 | Etablissement d’un appel, puis activation du service Hold |  |

NOTE : Le service HOLD est activable par le demandeur et / ou le demandé.

### 4.5.9	CONF

| N° | Description du test | SPIROU98-017 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.9-1 | Etablissement d’un appel vers un poste, puis activation du service CONF |  |

NOTE : Le service CONF est activable par le demandeur et / ou le demandé.

### 4.5.10	3PTY

| N° | Description du test | SPIROU98-018 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.10-1 | Etablissement d’un appel, puis activation du service 3PTY |  |

NOTE : Le service 3PTY est activable par le demandeur et / ou le demandé.

### 4.5.11	UUS

| N° | Description du test | SPIROU98-020 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.11-1 | Etablissement d’un appel avec une présence d’UUI dans les messages d’établissement (UUS1 implicite) | 1.1 |
| 4.5.11-2 | Etablissement d’un appel avec une présence d’UUI dans les messages d’établissement (UUS1 explicite) | 1.1 |
| 4.5.11-3 | Etablissement d’un appel avec une présence d’UUI dans un message USR (UUS2) | 1.2 |
| 4.5.11-4 | Etablissement d’un appel avec une présence d’UUI dans un message USR (UUS3) | 1.3 |

### 4.5.12	CCBS

| N° | Description du test | SPIROU98-025 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.12-1 | Etablissement d’un appel vers un poste occupé, puis activation du service CCBS par le demandeur |  |

### 4.5.13	CCNR

| N° | Description du test | SPIROU98-022 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.13-1 | Etablissement d’un appel vers un poste en non réponse, puis activation du service CCNR par le demandeur |  |

### 4.5.14	ECT

| N° | Description du test | SPIROU98-009 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.14-1 | Activation du service ECT pour relier deux appels en phases actives |  |
| 4.5.14-2 | Activation du service ECT pour relier un appel en phase active et un appel en phase d’alerte |  |

### 4.5.15	APM

Les opérateurs ne testent l’APM que si un service réel basé sur cette fonctionnalité est rendu à l’interface d’interconnexion SPIROU.

La liste de tests suivante est minimale et peut être complétée sur accord bilatéral.

| N° | Description du test | SPIROU98-023 |
| --- | --- | --- |
| 4.5.15-1 | Vérifier la transmission du paramètre APP dans le message IAM, en particulier le codage des champs : ACI, ATII, APM Segmentation Indicator. | Q.765/10.2.1 |
| 4.5.15-2 | Vérifier la transmission du message APM. | Q.765/10.2.1 |
| 4.5.15-3 | Vérifier la procédure de segmentation par l’envoi du message IAM suivi de messages APM. | Q.765/10.2.4.1a |
| 4.5.15-4 | Vérifier la transmission du message PRI avant la libération de l’appel. | Q.765/10.2.1 |

## 4.6	Traitement des cas d’échec

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.6-1 | Etablissement d’un appel vers un numéro non utilisé | 2.2 |
| 4.6-2 | Etablissement d’un appel vers un indicatif non utilisé | 2.2 |
| 4.6-3 | Etablissement d’un appel vers un poste occupé | 2.2 |
| 4.6-4 | Etablissement d’un appel et laisser sonner jusqu’à expiration de la temporisation de non réponse | 2.2 |
| 4.6-5 | Etablissement d’un appel, tous les circuits côté demandé étant occupés | 2.2 |
| 4.6-6 | Etablissement d’un appel vers un poste en situation de faux appels | 2.2 |
| 4.6-7 | Etablissement d’un appel à partir d’un poste non client de l’OLD sélectionné. | 2.2 |
| 4.6-8 | Si un opérateur filtre des appels à cause de restrictions, des tests spécifiques peuvent être effectués sur accord bilatéral. |  |

## 4.7	Accès aux services

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.7-1 | Appel vers un numéro 3BPQ | 2.1, 2.3 |
| 4.7-2 | Appel vers un numéro 8ABPQMCDU non portable | 2.1, 2.3 |
| 4.7-3 | Appel vers un numéro 8ABPQMCDU portable | 2.1, 2.3 |

## 4.8	Accès réseaux privés virtuels

| N° | Description du test | SPIROU98-002 |
| --- | --- | --- |
| 4.8-1 | Appel vers un réseau privé virtuel (85PQ<Numéro privé>) | 2.1, 2.3 |

## 4.9	Protection de l’intégrité des réseaux

| N° | Description du test |
| --- | --- |
| 4.9-1 | Interdiction de renvois d’appels vers les numéros d’urgence et d’intérêt général (Postes portés ou non) |
| 4.9-2 | Interdiction de renvois d’appels vers des numéros que les opérateurs ont d’un commun accord, interdit aux renvois (Postes portés ou non) |
| 4.9-3 | Vérification du respect de la limite du nombre de renvois |

# 5.	Fiches de tests

## 5.1	Appel de base

### 5.1.1	Etablissement normal d’appel

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-1a |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste analogique vers un poste analogique |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.23&3.5 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste analogique demandeur raccroche. Le poste analogique demandé raccroche. après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. IAM : Forward call indicator : BIT I = 0 (Originating access non-ISDN) Called party number ACM : Backward call indicator : BIT M = 0 (Terminating access non-ISDN) |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-1b |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste analogique vers un poste analogique |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandé. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement, la séquence SUSPEND/RESUME et la libération des circuits. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1 SPIROU002/Annex A |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste analogique demandé raccroche et décroche moins de 2.5 s après. Le poste analogique demandé raccroche. Le poste analogique demandeur raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | SUS network |  |
|  |  |  | RES network |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | SUS network |  |
|  | Temporisation T6 |  |  |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION de la temporisation T6. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | Le commutateur d’interconnexion de l’opérateur aval peut également armer une temporisation T6 pour protéger l’intégrité de son réseau. Le message REL peut donc également venir du réseau aval. |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-2a |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste analogique vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier la présentation du numéro du demandeur sur l’écran du demandé. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.23&3.5 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste analogique demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. IAM : Forward call indicator : BIT I = 0 (Originating access non-ISDN) Called party number ACM : Backward call indicator : BIT M = 1 (Terminating access ISDN) |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-2b |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste analogique vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandé. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier la présentation du numéro du demandeur sur l’écran du demandé. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandé raccroche. Le poste analogique demandeur raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-3a |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste analogique |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.23&3.5 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste analogique demandé raccroche. après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. IAM : Forward call indicator : BIT I = 1 (Originating access ISDN) Called party number ACM : Backward call indicator : BIT M = 0 (Terminating access non-ISDN) |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-3b |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste analogique |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandé. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement, la séquence SUSPEND/RESUME et la libération des circuits. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.52 SPIROU002/Annex A |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste analogique demandé raccroche et décroche moins de 2.5 s après. Le poste analogique demandé raccroche. Le poste RNIS demandeur raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | SUS network |  |
|  |  |  | RES network |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | SUS network |  |
|  | Temporisation T6 |  |  |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 4 | VERIFICATION de la temporisation T6. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | Le commutateur d’interconnexion de l’opérateur aval peut également armer une temporisation T6 pour protéger l’intégrité de son réseau. Le message REL peut donc également venir de réseau aval. |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-4a |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS (PAROLE) |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ TRANSMISSION MEDIUM REQUIREMENT |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.54&3.23&3.5 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. IAM : Forward call indicator : BIT I = 1 (Originating access ISDN) Called party number ACM : Backward call indicator : BIT M = 1 (Terminating access ISDN) |
| 3 | VERIFICATION du champ TMR=0. |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-4b |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS (PAROLE) |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandé. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ TRANSMISSION MEDIUM REQUIREMENT |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.54 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandé raccroche. Le poste RNIS demandeur raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du champ TMR=0. |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-5 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS (3,1Khz AUDIO) |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ TRANSMISSION MEDIUM REQUIREMENT |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.54 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du champ TMR= 3 |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-6 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS (64K SANS RESTRICTION) |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ TRANSMISSION MEDIUM REQUIREMENT |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.54 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du champ TMR= 2. |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-7a |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste Analogique vers l’International |
| SOUS-TITRE: | Numérotation par chevauchement. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9&3.23 SPIROU001 « Longueur du numéro demandé » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel vers l’International de PS 1 vers PS 2 Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  | SAM |  | 1 ou plusieurs |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. IAM : Forward call indicator : BIT I = 0 (Originating access ISDN) Called party number |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-7b |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel vers l’International |
| SOUS-TITRE: | Numérotation ouverte |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 SPIROU001 « Longueur du numéro demandé » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel vers l’International de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  |  | Expiration de la pause interdigitale |  |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. IAM : Called party number |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-8 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel International entrant |
| SOUS-TITRE: | Numérotation par chevauchement. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier l’indicateur d’appel international |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel International entrant de PS 2 vers PS 1 Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  |  |  | IAM |  |
|  | 1 ou plusieurs |  | SAM |  |
|  | ACM |  |  |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  | ANM |  |  |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. IAM : Called party number |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-9 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | TELESERVICE TELEPHONE. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE de bout en bout. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.3 Q931 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS de demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE : 7D-02-91-81 |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-10 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | TELESERVICE TELECOPIE GR.2/3 |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE de bout en bout. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.3 Q931 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE : 7D-02-91-84 |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-11a |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | TELESERVICE TELECOPIE GR.4 |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE de bout en bout. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.3 Q931 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE : 7D-02-91-A1 |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-11b |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | TELESERVICE TELECOPIE GR.4 avec repliement vers un TELESERVICE TELECOPIE GR3 |
| OBJET: | Vérifier le repliement de telecopie gr4 vers gr3, l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE de bout en bout. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.3 Q931 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier le relâchement de l’appel avec la cause 88 et l’établissement d’un nouvel appel. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM a |  |  |  |
|  |  |  | REL a |  |
|  | RLC a |  |  |  |
|  | IAM b |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL b |  |  |  |
|  |  |  | RLC b |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM a, COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE : 7D-02-91-A1 |
| 4 | VERIFICATION dans REL a, du paramètre « Cause » avec les champs Cause value = 88 (Incompatible destination) |
| 5 | VERIFICATION dans IAM b, COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE : 7D-02-91-84 |
| 6 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 7 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-12 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | TELESERVICE TELETEXTE |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE de bout en bout. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.3 Q931 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE : 7D-02-91-B1 |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-13 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | TELESERVICE VIDEOTEXTE |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE de bout en bout. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.3 Q931 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE : 7D-02-91-B2 ou 7D-02-91-B3 |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-14 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | TELESERVICE AUDIOVISUEL |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE de bout en bout. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.3 Q931 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE : 7D-02-91-E0 |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.3.1-15 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | APPLICATION NON NORMALISEE |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le champ COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE de bout en bout. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.3 Q931 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION COMPATIBILITE DE COUCHE SUPERIEURE :7D-02-C1-FF |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : ACM peut être suivi de CPG |

### 5.1.2	Sélection de transporteur

| NUMERO DU TEST : 4.3.5-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Sélection de transporteur pour un appel national |
| SOUS-TITRE: | UTILISATION DU PARAMETRE TNS |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le contenu du paramètre TRANSIT NETWORK SELECTION. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.53&3.9 SPIROU001 « TNS » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 1 | (1) | PS 2 | (2) | PS 1 |
| IAM |  |  |  |  |
|  |  | IAM |  |  |
|  |  |  |  | ACM |
|  |  | ACM |  |  |
|  |  |  |  | Retour d'appel |
|  |  |  |  | ANM |
|  |  | ANM |  |  |
| Connectivité |  |  |  | Connectivité |
| REL |  |  |  |  |
|  |  | RLC REL |  |  |
|  |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM (1) du paramètre TRANSIT NETWORK SELECTION. |
| 4 | VERIFICATION dans IAM (2) du paramètre Called party number avec Nature of address indicator = National significant number (Paramètre TNS non présent). |
| 5 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
| NUMERO DU TEST : 4.3.5-2 |  |
| TITRE: | Sélection de transporteur pour un appel international |
| SOUS-TITRE: | UTILISATION DU PARAMETRE TNS |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le contenu du paramètre TRANSIT NETWORK SELECTION. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.53&3.9 SPIROU001 « TNS » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 1 | (1) | PS 2 | (2) | PS 1 |
| IAM |  |  |  |  |
|  |  | IAM |  |  |
|  |  |  |  | ACM |
|  |  | ACM |  |  |
|  |  |  |  | Retour d'appel |
|  |  |  |  | ANM |
|  |  | ANM |  |  |
| Connectivité |  |  |  | Connectivité |
| REL |  |  |  |  |
|  |  | RLC REL |  |  |
|  |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM (1) du paramètre TRANSIT NETWORK SELECTION. |
| 4 | VERIFICATION dans IAM (2) du paramètre Called party number avec Nature of address indicator = International number (Paramètre TNS non présent) |
| 5 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.3.5-3 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Sélection de transporteur pour un appel national |
| SOUS-TITRE: | UTILISATION DU PARAMETRE NUMERO DU DEMANDE |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le contenu du paramètre NUMERO DU DEMANDE. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 SPIROU001 « TNS » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 1 | (1) | PS 2 | (2) | PS 1 |
| IAM |  |  |  |  |
|  |  | IAM |  |  |
|  |  |  |  | ACM |
|  |  | ACM |  |  |
|  |  |  |  | Retour d'appel |
|  |  |  |  | ANM |
|  |  | ANM |  |  |
| Connectivité |  |  |  | Connectivité |
| REL |  |  |  |  |
|  |  | RLC REL |  |  |
|  |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM (1) du paramètre NUMERO DU DEMANDE avec Nature of address = National significant number with transit network selection et la présence du préfixe de sélection. |
| 4 | VERIFICATION dans IAM (2) du paramètre NUMERO DU DEMANDE avec Nature of address = National significant number. |
| 5 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.3.5-4 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Sélection de transporteur pour un appel international |
| SOUS-TITRE: | UTILISATION DU PARAMETRE NUMERO DU DEMANDE |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le contenu du paramètre NUMERO DU DEMANDE. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 SPIROU001 « TNS » & « Longueur du numéro demandé » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 1 | (1) | PS 2 | (2) | PS 1 |
| IAM |  |  |  |  |
|  |  | IAM |  |  |
|  |  |  |  | ACM |
|  |  | ACM |  |  |
|  |  |  |  | Retour d'appel |
|  |  |  |  | ANM |
|  |  | ANM |  |  |
| Connectivité |  |  |  | Connectivité |
| REL |  |  |  |  |
|  |  | RLC REL |  |  |
|  |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM (1) du paramètre NUMERO DU DEMANDE avec Nature of address = International number with transit network selection et la présence du préfixe de sélection. |
| 4 | VERIFICATION dans IAM (2) du paramètre NUMERO DU DEMANDE avec Nature of address = International number. |
| 5 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

### 5.1.3	Compteur de bonds

| NUMERO DU TEST : 4.3.10-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Compteur de bonds |
| SOUS-TITRE: | Paramètre COMPTEUR DE BONDS avec une valeur initiale |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le contenu du paramètre COMPTEUR DE BONDS. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.80 SPIROU001 « Hop Counter » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du paramètre COMPTEUR DE BONDS. |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.3.10-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Compteur de bonds |
| SOUS-TITRE: | Décrément du paramètre COMPTEUR DE BONDS par le commutateur intermédiaire |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le décrément du paramètre COMPTEUR DE BONDS. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.80 SPIROU001 « Hop Counter » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2 qui route l’appel vers PS 1. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 1 |  | PS 2 |  | PS 1 |
| IAM |  |  |  |  |
|  |  | IAM |  |  |
|  |  |  |  | ACM |
|  |  | ACM |  |  |
| Retour d'appel |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ANM |
|  |  | ANM |  |  |
| Connectivité |  |  |  | Connectivité |
| REL |  |  |  |  |
|  |  | RLC REL |  |  |
|  |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION que PS 2 décrément le paramètre COMPTEUR DE BONDS. |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | Trois cas peuvent se présenter : 1 - PS2 supporte la fonctionnalité « Hope counter » et décrémente le paramètre compteur de bonds. 2 - PS2 ne supporte pas la fonctionnalité et passe le paramètre compteur de bonds en transparent. 3 - PS2 ne supporte pas la fonctionnalité et élimine le paramètre compteur de bonds sans perturber l’appel. |

| NUMERO DU TEST : 4.3.10-3 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Compteur de bonds |
| SOUS-TITRE: | Libération de l’appel par le commutateur intermédiaire suite à une valeur reçue du paramètre COMPTEUR DE BONDS à 1 |
| OBJET: | Vérifier la libération de l’appel avec la cause 25 |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.80 SPIROU001 « Hop Counter » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la libération de l’appel avec la cause 25. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | REL (Cause = 25) |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement de l’appel Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du paramètre CAUSE dans le message REL. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
| 5 | VERIFICATION que la maintenance est alertée |
|  | COMMENTAIRES : |

### 5.1.4	Taxation arrière

| NUMERO DU TEST : 4.3.11-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Taxation arrière (1) |
| SOUS-TITRE: | Envoi de messages ITX acquitté par des messages TXA |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le contenu du paramètre CHARGE UNIT NUMBER. Vérifier l’acquittement du message ITX par le message TXA. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.86&3.11 SPIROU001 « Messages et Procédures de taxation » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le demandeur raccroche. Le demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | ITX (Un ou plusieurs) |  |
|  | TXA |  |  |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 4 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre Calling party category (2) = Ordinary calling subscriber ou Calling subscriber with advice of charge |
| 5 | VERIFICATION du paramètre CHARGE UNIT NUMBER. |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | Note (1) : En sélection de transporteur, la taxation arrière ne s’applique que pour les appels en provenance d’abonnés télétaxe Note (2) : Calling party catégory = « Calling subscriber with advice of charge » signifie que le service Advice Of Charge est offert au demandeur. Calling party catégory = « Ordinary calling subscriber » ne signifie pas pour autant que le service Advice Of Charge n’est pas offert au demandeur. |

### 5.1.5	Appels en provenance / à destination des mobiles

| NUMERO DU TEST : 4.3.12-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel en provenance d'un mobile |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier la transparence entre le réseau mobile et le réseau fixe. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.30 SPIROU001 « Réseaux Mobiles » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel en provenance d’un mobile de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste mobile raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 4 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre Location number |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.3.12-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel à destination d'un mobile |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier la transparence entre le réseau mobile et le réseau fixe. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1 SPIROU001 « Réseaux Mobiles » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel à destination d’un mobile de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste mobile raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

### 5.1.6	Appels vers un numéro d’urgence

| NUMERO DU TEST : 4.3.13-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel vers un numéro d’urgence |
| SOUS-TITRE: | Traduction correcte du numéro d’urgence |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | L’opérateur départ traduit le numéro d’urgence et établit un appel (PS 1 vers PS 2) vers l’opérateur où réside la destination d’urgence. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandé raccroche. Le poste demandeur raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. Vérifier que la numérotation de type numéro d’urgence est changée en format national dans l’IAM Vérifier l’outrepassement du CLIR à l’interface d’accès du demandé. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

## 5.2	Portabilité

| NUMERO DU TEST : 4.4-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste analogique vers un poste analogique porté |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement ,le champ identité du Demandé sur la boucle locale arrivée |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 SPIROU001 « Portabilité » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers un poste porté côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste analogique demandeur raccroche. Le poste analogique demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  | Z0(BPQ)’ZABPQ. |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION du champ identité du demandé |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.4-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste analogique vers un poste RNIS porté |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement ,le champ identité du Demandé sur la boucle locale arrivée |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 SPIROU001 « Portabilité » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers un poste porté côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste analogique demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  | Z0(BPQ)’ZABPQ. |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION du champ identité du demandé |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.4-3 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste analogique porté |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement ,le champ identité du Demandé sur la boucle locale arrivée |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 SPIROU001 « Portabilité » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers un poste porté côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste analogique demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  | Z0(BPQ)’ZABPQ. |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION du champ identité du demandé |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.4-4 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS porté |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement ,le champ identité du Demandé sur la boucle locale arrivée |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 SPIROU001 « Portabilité » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers un poste porté côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  | Z0(BPQ)’ZABPQ. |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION du champ identité du demandé |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.4-5 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste vers une SDA (Numéros sur une tranche continue) portée |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement ,le champ identité du Demandé sur la boucle locale arrivée et que la portabilité s’applique à toute la SDA. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 SPIROU001 « Portabilité » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir plusieurs appels de PS 1 vers une SDA portée côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. Les appels se feront vers plusieurs numéros de la SDA. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  | Z0(BPQ)’ZABPQ. |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION du champ identité du demandé |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.4-6 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste analogique porté vers un poste analogique |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement ,le champ identité du Demandé, le champ identité du demandeur ZABPQMCDU gardé par le demandeur. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9&3.10 SPIROU001 « Portabilité » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel d'un poste analogique porté côté PS 1 vers un poste analogique côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le demandeur raccroche. Le demandé raccroche. après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  | . |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION du champ identité du demandeur |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.4-7 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS porté vers un poste analogique |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de l’appel ,le champ identité du Demandé, le champ identité du demandeur ZABPQMCDU gardé par le demandeur. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9&3.10 SPIROU001 « Portabilité » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel d'un poste RNIS porté côté PS 1 vers un poste analogique côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le demandeur raccroche. Le demandé raccroche. après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  | . |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION du champ identité du demandeur |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.4-8 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste analogique porté vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement ,le champ identité du Demandé, le champ identité du demandeur ZABPQMCDU gardé par le demandeur. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9&3.10 SPIROU001 « Portabilité » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel d'un poste analogique porté côté PS 1 vers un poste RNIS côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le demandeur raccroche. Le demandé raccroche. après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  | . |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION du champ identité du demandeur |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.4-9 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS porté vers un poste RNIS |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement ,le champ identité du Demandé, le champ identité du demandeur ZABPQMCDU gardé par le demandeur. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9&3.10 SPIROU001 « Portabilité » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel d'un poste RNIS porté côté PS 1 vers un poste RNIS côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le demandeur raccroche. Le demandé raccroche. après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  | . |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION du champ identité du demandeur |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.4-10 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste porté vers un poste international |
| SOUS-TITRE: | Raccrochage demandeur. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement ,le champ identité du Demandé, le champ identité du demandeur ZABPQMCDU gardé par le demandeur. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9&3.10 SPIROU001 « Portabilité » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel d'un poste porté côté PS 1 vers un poste international côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le demandeur raccroche. Le demandé raccroche. après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  | . |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION du champ identité du demandeur |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES |

## 5.3	Services supplémentaires

### 5.3.1	CLIP/CLIR :

| NUMERO DU TEST : 4.5.1-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS possédant le service CLIP., avec une identité du demandeur (CLI) fournie par le réseau et une identité additionnelle du demandeur fournie par l’usager (Méthode avec arrangement spécial) |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier que les identités du demandeur sont présentes sur l’interface SPIROU. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.10&3.26 SPIROU001 « Numéro du demandeur/Catégorie du demandeur » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche, après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du paramètre Calling party number avec Screening indicator = 11 (Network provided) |
| 4 | VERIFICATION du paramètre Generic number avec Number qualifier indicator = 00000110 (aditionnal calling party number) |
| 5 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.5.1-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS vers un poste RNIS possédant le service CLIP, avec une identité du demandeur (CLI) fournie par l’usager et vérifiée par le réseau (Méthode sans arrangement spécial) |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier que l’identité du demandeur est présente sur l’interface SPIROU. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.10 SPIROU001 « Numéro du demandeur/Catégorie du demandeur » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche, après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du paramètre Calling party number avec Screening indicator = 01 (User provided, verified and passed) |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.5.1-3 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS possédant le service CLIR vers un poste RNIS possédant le service CLIP., avec une identité du demandeur (CLI) fournie par le réseau et une identité additionnelle du demandeur fournie par l’usager (Méthode avec arrangement spécial) |
| SOUS-TITRE: | Activation du service CLIR |
| OBJET: | Vérifier que les identités du demandeur sont présentes sur l’interface SPIROU avec l’indicateur de présentation positionné à « Présentation restreinte » (1) |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.10&3.26 SPIROU001 « Numéro du demandeur/Catégorie du demandeur » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche, après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du champ Calling party number avec Address presentation restricted indicator = 01 (Presentation restricted) |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : ACM peut être suivi de CPG |
|  | Note (1) : Dans la mesure du possible, il est souhaitable de vérifier qu’aucune identité n’est transmise à l’interface d’accès du demandé. |

| NUMERO DU TEST : 4.5.1-4 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste RNIS possédant le service CLIR vers un poste RNIS possédant le service CLIP., avec une identité du demandeur (CLI) fournie par l’usager et vérifiée par le réseau (Méthode sans arrangement spécial) |
| SOUS-TITRE: | Activation du service CLIR |
| OBJET: | Vérifier que l’identité du demandeur est présente sur l’interface SPIROU avec l’indicateur de présentation positionné à « Présentation restreinte » (1) |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.10 SPIROU001 « Numéro du demandeur/Catégorie du demandeur » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste RNIS demandeur raccroche. Le poste RNIS demandé raccroche, après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du champ Calling party number avec Address presentation restricted indicator = 01 (Presentation restricted) |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : ACM peut être suivi de CPG |
|  | Note (1) : Dans la mesure du possible, il est souhaitable de vérifier qu’aucune identité n’est transmise à l’interface d’accès du demandé. |

### 5.3.2	COLP/COLR :

| NUMERO DU TEST : 4.5.2-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel, l’identité du poste connecté étant envoyée en arrière |
| SOUS-TITRE: | COLP |
| OBJET: | Vérifier la demande du service COLP dans l’IAM et l’identité renvoyée dans l’ANM ou CONNECT. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.38&3.16 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche, après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans l’IAM, du paramètre Optional forward call indicators : bit H=1 (Connected Line Identity request Indicator). |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION dans l’ANM, du paramètre Connected Number. Si le service n’est pas fourni, le champ Connected Number indique Address not available. |
| 6 | VERIFICATION du numéro connecté affiché sur le poste du demandeur. Tonalité envoyée à la libération. |
| 7 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.5.2-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel, l’identité du poste connecté étant envoyée en arrière et le service COLR étant activé. |
| SOUS-TITRE: | COLR |
| OBJET: | Vérifier la demande du service COLP dans l’IAM et l’identité renvoyé dans l’ANM ou CONNECT avec l’indicateur de présentation restreinte. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.38&3.16 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche, après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans l’IAM, du paramètre Optional forward call indicators : bit H=1 (Connected Line Identity request Indicator). |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION dans l’ANM, du paramètre Connected Number avec Address presentation restricted indicator = 01 (presentation restricted). |
| 6 | VERIFICATION de la non présentation du numéro connecté. Tonalité à la libération. |
| 7 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : ACM peut être suivi de CPG |

### 5.3.3	MCID

| NUMERO DU TEST : 4.5.3-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel avec une demande d’identification arrière. |
| SOUS-TITRE: | MCID |
| OBJET: | Vérifier que l’envoi du message IDR ne perturbe pas l’établissement de l’appel, qui se poursuit après réception du message IRS oubien à l’expiration du timer T39. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.31&3.32 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche, après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | IDR |  |
|  | IRS |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans l’IDR, du paramètre MCID request indicator : bit A=1 (MCID requested). |
|  | VERIFICATION dans l’IRS, du paramètre MCID response indicator : bit A = 0 (MCID not included). |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération. |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

### 5.3.4	SUB

| NUMERO DU TEST : 4.5.4-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’appel, avec une information de sous-adresse. |
| SOUS-TITRE: | SUB |
| OBJET: | Vérifier que l’information de sous-adresse est bien transmise et ne perturbe pas l’établissement de l’appel et qu’elle est retransmise sur le poste du demandé. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.3 - Q.931/4.5.11 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche, après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans l’IAM, du paramètre Access Transport Parameter avec l’élément d’information sous-adresse Sub (en hexa. 6D). |
| 4 | VERIFICATION que l’information de sous-adresse est transmise au poste du demandé |
| 5 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération. |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : ACM peut être suivi de CPG |

### 5.3.5	TP

| NUMERO DU TEST : 4.5.5-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel, puis activation du service « Terminal Portability » |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de l’appel, la séquence SUSPEND/RESUME et la libération des circuits. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.52 SPIROU002 Annex A |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste ISDN demandé active puis désactive la portabilité moins de 3 min après. Le poste ISDN demandé active la portabilité. L’appel est relâché après expiration de T2. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | SUS user |  |
|  |  |  | RES user |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  |  |  | SUS user |  |
|  |  |  | Temporisation T2 |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION de la temporisation T2. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG Si le service TP est activé par un réseau privé (PABX), les messages SUS et RES sont remplacés par des messages CPG et la temporisation T2 n’est pas activée par le réseau. |

### 5.3.6	CFU / CFB / CFNR / CD

| NUMERO DU TEST : 4.5.6-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel sur la boucle locale d’origine, puis renvoi vers une boucle locale distante |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de l’appel et l’indication de renvoi dans l’IAM. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.44&3.45 SPIROU001 « Renvois » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel vers un poste côté PS 1 renvoyé vers un poste côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste renvoyé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION dans l’IAM, du paramètre Redirecting number |
| 3 | VERIFICATION dans l’IAM, du paramètre Redirection information avec les champs Redirecting indicator = 3 (call diverted), Redirection reason = 3 (CFU), 2 (CFNR), 1 (CFB) ou 4 (CD during alerting) et Redirection counter = 1. |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.5.6-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel vers une boucle locale distante, puis renvoi vers la boucle locale d’origine |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de l’appel et l’indication de renvoi dans l’IAM. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.44&3.45 SPIROU001 « Renvois » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel vers un poste côté PS 2 renvoyé vers un poste côté PS 1. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste renvoyé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 1 | (1) | PS 2 | (2) | PS 1 |
| IAM |  |  |  |  |
|  |  | IAM |  |  |
|  |  |  |  | ACM |
|  |  | ACM |  |  |
| Retour d'appel |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ANM |
|  |  | ANM |  |  |
| Connectivité |  |  |  | Connectivité |
| REL |  |  |  |  |
|  |  | RLC REL |  |  |
|  |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION dans l’IAM (2), du paramètre Redirecting number |
| 3 | VERIFICATION dans l’IAM (2), du paramètre Redirection information avec les champs Redirecting indicator = 3 (call diverted), Redirection reason = 3 (CFU), 2 (CFNR), 1 (CFB) ou 4 (CD during alerting) et Redirection counter = 1. |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

### 5.3.7	CW

| NUMERO DU TEST : 4.5.7-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel vers un poste occupé, puis mise en attente de l’appel |
| SOUS-TITRE: | CW |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de l’appel après acceptation de la mise en attente. Vérifier l’indication d’appel en attente dans l’ACM. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.25 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers un poste côté PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandé décroche. Etablir un 2ème appel de PS 1 vers le poste côté PS 2 déjà occupé et possédant le service CW. Le poste demandé reçoit l’indication d’appel en attente et accepte l’appel. La première connexion est libérée et la 2ème est établie. Le premier poste demandeur raccroche. Le deuxième poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 1 | (1) | PS 2 | (2) | PS 1 |
| IAM |  |  |  |  |
|  |  | ACM |  |  |
| Retour d'appel |  |  |  |  |
|  |  | ANM |  |  |
| Connectivité |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IAM |
|  |  | ACM |  |  |
|  |  |  |  | Retour d'appel |
|  |  | REL |  |  |
| RLC |  |  |  |  |
|  |  | ANM |  |  |
|  |  |  |  | Connectivité |
|  |  | REL |  |  |
|  |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION dans l’ACM (2), du paramètre « Generic notification » avec le champ notification indicator = 1100000 (Call is a waiting call). |
| 3 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations, tonalité à la libération |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

### 5.3.8	HOLD

| NUMERO DU TEST : 4.5.8-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel d'un poste de l'OBL1 vers un poste de l'OBL2, puis activation du service. |
| SOUS-TITRE: | HOLD |
| OBJET: | Vérifier le bon fonctionnement du service HOLD (Mise en attente), que la notification est transmise dans le message CPG, que la communication est correctement rétablie après la reprise de l’appel. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.25 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Une fois la communication établie, le poste demandeur met en attente le poste demandé puis reprend la communication. Le poste demandeur raccroche. Le demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | CPG (a) |  |  |  |
|  | CPG (b) |  |  |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations |
| 3 | VERIFICATION dans CPG (a), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1111001 (remote HOLD) |
| 4 | VERIFICATION dans CPG (b), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1111010 (remote RETRIEVAL). |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

### 5.3.9	CONF

| NUMERO DU TEST : 4.5.9-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel, puis activation du service CONF |
| SOUS-TITRE: | CONF |
| OBJET: | Vérifier le bon fonctionnement du service CONF , que les notifications sont transmises dans les messages CPG. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.25 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Une fois la communication établie, le poste demandeur active le service conférence et appel un deuxième poste côté PS 2. Une fois la conférence établie, le poste demandeur raccroche. Les deux postes demandés raccrochent après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 2 | (1) | PS 1 | (2) | PS 2 |
|  |  | IAM |  |  |
| ACM |  |  |  |  |
|  |  | Retour d'appel |  |  |
| ANM |  |  |  |  |
| Connectivité |  | Connectivité |  |  |
|  |  | CPG (a) |  |  |
|  |  | IAM |  |  |
|  |  |  |  | ACM |
|  |  | Retour d'appel |  |  |
|  |  |  |  | ANM |
|  |  | Connectivité |  | Connectivité |
|  |  | CPG |  |  |
|  |  | CPG (b) |  |  |
| CONF active |  | CONF active |  | CONF active |
|  |  | REL REL |  |  |
| RLC |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal d’une communication, puis mise en conférence avec un deuxième appel. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des retours d’appel, passages en conversation |
| 3 | VERIFICATION dans CPG (1a), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1000010 (conference established) |
| 4 | VERIFICATION dans CPG (2), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1000010 (conference established) |
| 5 | VERIFICATION dans CPG (1b), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1000100 (other party added) |
| 6 | VERIFICATION de l’établissement de la conférence, libération demandeur, tonalité à la libération |
| 7 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

### 5.3.10	3PTY

| NUMERO DU TEST : 4.5.10-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel, puis activation du service 3PTY . |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier le bon fonctionnement du service 3PTY, que les notifications sont transmises dans le message CPG. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.25 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Une fois la communication établie, le poste demandeur met en attente le demandé et appel un deuxième poste côté PS 2. Une fois la conférence établie, le poste demandeur raccroche. Les deux postes demandés raccrochent après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 2 | (1) | PS 1 | (2) | PS 2 |
|  |  | IAM |  |  |
| ACM |  |  |  |  |
|  |  | Retour d'appel |  |  |
| ANM |  |  |  |  |
| Connectivité |  | Connectivité |  |  |
|  |  | CPG (a) |  |  |
|  |  | IAM |  |  |
|  |  |  |  | ACM |
|  |  | Retour d'appel |  |  |
|  |  |  |  | ANM |
|  |  |  |  | Connectivité |
|  |  | CPG |  |  |
|  |  | CPG (b) |  |  |
| CONF active |  | CONF active |  | CONF active |
|  |  | REL REL |  |  |
| RLC |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication, puis mise en conférence avec un deuxième appel Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION du retour d’appel, passage en conversation |
| 3 | VERIFICATION dans CPG (1a), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1111001 (remote hold) |
| 4 | VERIFICATION dans CPG (2), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1000010 (conference established) |
| 5 | VERIFICATION dans CPG (1b), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1000010 (conference established) |
| 8 | VERIFICATION de l’établissement de la conférence, libération demandeur, tonalité à la libération |
| 9 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

### 5.3.11	UUS

UUS1 Implicite :

| NUMERO DU TEST : 4.5.11-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel avec de l’UUI dans le message IAM. |
| SOUS-TITRE: | UUS1 Implicite |
| OBJET: | Vérifier que l’information d’usager à usager est bien transmise dans les messages IAM, ACM, ANM et REL. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.61 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la transmission de l’UUI dans les messages IAM, ACM, ANM et REL. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans les messages IAM, ACM, ANM et REL, des paramètres « User to user information » contenant les mini messages. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

UUS1 Explicite :

| NUMERO DU TEST : 4.5.11-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel avec de l’UUI dans les messages IAM, ACM, ANM et REL. |
| SOUS-TITRE: | UUS1 Explicite |
| OBJET: | Vérifier que les paramètres UUI Ind et UUI sont transmis dans l’IAM et l’ACM. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.60&3.61 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la transmission de l’UUI Ind et de l’UUI dans les messages IAM et ACM. Les messages ANM et REL contiennent de l’UUI. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre « User to user indicators » : bit A = 0 (request) et bits CB = 11 (request, essential) |
| 4 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre « Forward call indicators » : bit HG = 10 (ISDN user part required all the way) |
| 5 | VERIFICATION dans ACM, du paramètre « User to user indicators » : bit A = 1 (response) et bits CB = 10 (provided). |
| 6 | VERIFICATION dans les messages IAM, ACM, ANM et REL, des paramètres « User to user information » contenant les mini messages. |
| 7 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

UUS2 :

| NUMERO DU TEST : 4.5.11-3 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel avec de l’UUI dans un message USR (Phase d’établissement d’appel). |
| SOUS-TITRE: | UUS2 |
| OBJET: | Vérifier le paramètre UUI Ind dans les messages IAM et ACM et le paramètre UUI dans le message USR. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.60&3.61 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la transmission de l’UUI Ind dans les messages IAM et ACM et de l’UUI dans le message USR. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  | USR |  |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre « User to user indicators » : bit A = 0 (request) et bits ED = 11 (request, essential) |
| 4 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre « Forward call indicators » : bit HG = 10 (ISDN user part required all the way) |
| 5 | VERIFICATION dans ACM, du paramètre « User to user indicators » : bit A = 1 (response) et bits ED = 10 (provided). |
| 6 | VERIFICATION dans USR, du paramètre « User to user information » contenant le mini message. |
| 7 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

UUS3 :

| NUMERO DU TEST : 4.5.11-4 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel avec de l’UUI dans un message USR (Appel établi). |
| SOUS-TITRE: | UUS3 |
| OBJET: | Vérifier le paramètre UUI Ind dans les messages IAM et ANM et le paramètre UUI dans le message USR. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.60&3.61 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la transmission de l’UUI Ind dans les messages IAM et ANM et de l’UUI dans le message USR. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | USR |  |  |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre « User to user indicators » : bit A = 0 (request) et bits GF = 10 (request, not essential) |
| 4 | VERIFICATION dans ANM, du paramètre « User to user indicators » : bit A = 1 (response) et bits GF = 10 (provided). |
| 5 | VERIFICATION dans USR, du paramètre « User to user information » contenant le mini message. |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG La séquence de message ci-dessus n’est pas la seule possible pour ce service. En particulier, il est possible que certains opérateurs souhaitent tester une séquence avec un échange de message FAR/FAA. |

### 5.3.12	CCBS

| NUMERO DU TEST : 4.5.12-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel vers un poste occupé, puis activation du service CCBS par le demandeur. |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier que la cause de release 17 ou 34 est présente dans le message REL avec l’indication CCBS possible, que l’information CCSS (Call Completion Service Set-Up) est présente dans le 2ème IAM après que le poste du demandé soit devenu libre. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.12&3.63&3.23 SPIROU001 « CCBS » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: |  |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM (a) |  |  |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  |  | Le demandeur active le service CCBS |  |  |
|  | Abonné libre |  | Abonné libre |  |
|  | IAM (b) |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans REL, du paramètre « Cause » avec les champs Cause value = 17 ou 34 et diagnostics = CCBS Indicator (CCBS possible) |
| 4 | VERIFICATION dans IAM (b), des paramètres « Call completion service setup » avec le champ CCSS call indicator = CCSS call et « Forward call indicators » : bit HG = 10 (ISDN user part required all the way) |
| 5 | VERIFICATION du retour d’appel, passages en conversation, tonalité à la libération. |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | Des informations de service du message IAM (a) peuvent se retrouver dans le message IAM (b) [26]. Ce service est complexe, il est souhaitable que les opérateurs étudient la possibilité de faire des tests supplémentaires. |

### 5.3.13	CCNR

| NUMERO DU TEST : 4.5.13-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel vers un poste en non réponse, puis activation du service CCNR par le demandeur. |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier que CCNR possible indicator dans l’ACM est positionné à « CCNR possible », que l’information CCSS (Call Completion Service Set-Up) est présente dans le 2ème IAM. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.82&3.63&3.23 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: |  |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM (a) |  |  |  |
|  |  |  | ACM (a) |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  |  | Le demandeur active le service CCNR |  |  |
|  | Abonné libre |  | Abonné libre |  |
|  | IAM (b) |  |  |  |
|  |  |  | ACM (b) |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans ACM (a), du paramètre CCNR possible indicator avec bit A 1 (CCNR possible) |
| 4 | VERIFICATION dans IAM (b), des paramètres « Call completion service setup » avec le champ CCSS call indicator = CCSS call et « Forward call indicators » : bit HG = 10 (ISDN user part required all the way) |
| 5 | VERIFICATION du retour d’appel, passages en conversation, tonalité à la libération. |
| 6 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG Ce service est complexe, il est souhaitable que les opérateurs étudient la possibilité de faire des tests supplémentaires. |

### 5.3.14	ECT

| NUMERO DU TEST : 4.5.14-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Activation du service ECT pour relier deux appels en phase active |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier le bon fonctionnement du service ECT, que les notifications sont transmises dans les messages CPG et FAC. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.25&3.64 SPIROU001 « ECT » « Notifications » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Une fois la communication établie, le poste demandeur met en attente le demandé et appel un deuxième poste côté PS 2. Après décrochage, le demandeur active le service ECT pour relier les deux demandés ensemble. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 2 | (1) | PS 1 | (2) | PS 2 |
|  |  | IAM |  |  |
| ACM |  |  |  |  |
|  |  | Retour d'appel |  |  |
| ANM |  |  |  |  |
| Connectivité |  | Connectivité |  |  |
|  |  | CPG |  |  |
|  |  | IAM |  |  |
|  |  |  |  | ACM |
|  |  | Retour d'appel |  |  |
|  |  |  |  | ANM |
|  |  |  |  | Connectivité |
|  |  | FAC |  |  |
|  |  | FAC |  |  |
| Connectivité |  |  |  | Connectivité |
| REL |  |  |  |  |
|  |  | RLC REL |  |  |
|  |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication, puis mise en conférence avec un deuxième appel Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION du retour d’appel, passage en conversation |
| 3 | VERIFICATION dans CPG, du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1111001 (remote hold) |
| 4 | VERIFICATION dans FAC (1), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1101010 (Call transfert, active) |
| 5 | VERIFICATION dans FAC (1), du paramètre « Call transfer number » |
| 6 | VERIFICATION dans FAC (2), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1101010 (Call transfert, active) |
| 7 | VERIFICATION dans FAC (2), du paramètre « Call transfer number » |
| 8 | VERIFICATION que les deux appels sont mis bout à bout |
| 9 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.5.14-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Activation du service ECT pour relier un appel active et un appel en phase d’alerte |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier le bon fonctionnement du service ECT, que les notifications sont transmises dans les messages CPG et FAC. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.25&3.64 SPIROU001 « ECT » « Notifications » |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Une fois la communication établie, le poste demandeur met en attente le demandé et appel un deuxième poste côté PS 2. Pendant la phase d’alerte, le demandeur active le service ECT pour relier les deux demandés ensemble. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 2 | (1) | PS 1 | (2) | PS 2 |
|  |  | IAM |  |  |
| ACM |  |  |  |  |
|  |  | Retour d'appel |  |  |
| ANM |  |  |  |  |
| Connectivité |  | Connectivité |  |  |
|  |  | CPG |  |  |
|  |  | IAM |  |  |
|  |  |  |  | ACM |
|  |  | FAC (a) |  |  |
|  |  | CPG |  |  |
|  |  |  |  | ANM |
|  |  | FAC (b) |  |  |
| Connectivité |  |  |  | Connectivité |
| REL |  |  |  |  |
|  |  | RLC REL |  |  |
|  |  |  |  | RLC |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication, puis mise en conférence avec un deuxième appel Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION du retour d’appel, passage en conversation |
| 3 | VERIFICATION dans CPG (1), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1111001 (remote hold) |
| 4 | VERIFICATION dans FAC (1a), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1101001 (Call transfert, alerting) |
| 5 | VERIFICATION dans CPG (2), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1101010 (Call transfert, active) |
| 6 | VERIFICATION dans CPG (2), du paramètre « Call transfer number » |
| 7 | VERIFICATION dans FAC (1b), du paramètre « Generic notification » avec le champ Notification indicator = 1101010 (Call transfert, active) |
| 8 | VERIFICATION dans FAC (1b), du paramètre « Call transfer number » |
| 9 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

### 5.3.15	APM

| NUMERO DU TEST : 4.5.15-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Transmission du paramètre APP dans IAM. |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier la transmission du paramètre APP dans IAM, en particulier le codage des champs : ACI, ATII, APM Segmentation Indicator. |
| REFERENCES: | SPIROU023/ Q.765/10.2.1 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2 mettant en oeuvre le transfert de données applicatives par le mécanisme APM. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION du retour d’appel, passage en conversation |
| 3 | VERIFICATION de la présence du paramètre APP dans le message IAM et le codage des champs : ACI : Application Context Identifier, ATII : Application Transport Instruction Indicator, APM Segmentation Indicator, Sequence indicator. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.5.15-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Transmission du message APM. |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier la transmission du message APM. |
| REFERENCES: | SPIROU023/ Q.765/10.2.1 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2 mettant en oeuvre le transfert de données applicatives par le mécanisme APM. Transmettre des messages APM. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | APM |  |  |  |
|  |  |  | APM |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION du retour d’appel, passage en conversation |
| 3 | VERIFICATION de la présence du paramètre APP dans le message APM et le codage des champs : ACI : Application Context Identifier, ATII : Application Transport Instruction Indicator, APM Segmentation Indicator, Sequence indicator. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.5.15-3 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Procédure de segmentation APM. |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier la procédure de segmentation par l’envoi du message IAM suivi de messages APM. |
| REFERENCES: | SPIROU023/ Q.765/10.2.4.1a |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2 mettant en oeuvre le transfert de données applicatives par le mécanisme APM. Transmettre des messages APM après le message IAM lors de la procédure de segmentation. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  | APM |  |  |  |
|  | APM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION du retour d’appel, passage en conversation |
| 3 | VERIFICATION de la présence du paramètre APP dans le message APM et le codage des champs : ACI : Application Context Identifier, ATII : Application Transport Instruction Indicator, APM Segmentation Indicator et Sequence indicator. Ces champs doivent être codés suivant le séquencement du segment du paramètre APP. Le champ SLR (Segmentation Local Reference) doit avoir la même valeur pour tous les segments. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.5.15-4 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Transmission du message PRI. |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier la transmission du message PRI. |
| REFERENCES: | SPIROU023 / Q.765/10.2.1 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2 mettant en oeuvre le transfert de données applicatives par le mécanisme APM. Transmettre le message Pre-Release Information avant la libération de l’appel. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | PRI |  |  |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION du retour d’appel, passage en conversation |
| 3 | VERIFICATION de la présence du paramètre APP dans le message PRI et le codage des champs : ACI : Application Context Identifier, ATII : Application Transport Instruction Indicator, APM Segmentation Indicator, Sequence indicator. |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

## 5.4	Traitement des cas d’échec

| NUMERO DU TEST : 4.6-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel vers un numéro non utilisé |
| SOUS-TITRE: | Numéro non attribué |
| OBJET: | Vérifier que la cause d’échec 1 est présente dans le message REL |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.12 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: |  |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Echec de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans REL, du paramètre « Cause » avec le champ Cause value = 1 |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.6-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel vers un indicatif non utilisé |
| SOUS-TITRE: | Indicatif non attribué |
| OBJET: | Vérifier que la cause d’échec 3 est présente dans le message REL |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.12 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: |  |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Echec de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans REL, du paramètre « Cause » avec le champ Cause value = 3 |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.6-3 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel vers un poste occupé |
| SOUS-TITRE: | Occupation |
| OBJET: | Vérifier que la cause d’échec 17 est présente dans le message REL |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.12 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: |  |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Echec de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans REL, du paramètre « Cause » avec le champ Cause value = 17 |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.6-4 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel, laisser sonner jusqu’à expiration de la temporisation de non réponse |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier que l’appel est relâché après expiration de la temporisation T9 et que la cause d’échec 19 est présente dans le message REL |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.12 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: |  |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Echec de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans REL, du paramètre « Cause » avec le champ Cause value = 19 (ou 18 pas d’abonné libre) |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.6-5 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel, tous les circuits côté demandé sont occupés |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier que la cause d’échec 34 est présente dans le message REL |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.12 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: |  |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Echec de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans REL, du paramètre « Cause » avec le champ Cause value = 34 |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.6-6 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel vers un poste en faux appels |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier que la cause d’échec 27 est présente dans le message REL |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.12 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: |  |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Echec de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans REL, du paramètre « Cause » avec le champ Cause value = 27 |
| 4 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.6-7a |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel à partir d’un poste non client de l’OLD sélectionné |
| SOUS-TITRE: | Emission d’une annonce non commerciale |
| OBJET: | Vérifier l’émission d’une annonce non taxée et le relâchement correct de l’appel. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.12&3.12 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: |  |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
|  | Annonce |  | Annonce |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Echec de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans ACM, du paramètre « Optional backward call indicators » bit A = 1 (in-band information) |
| 4 | VERIFICATION dans REL, du paramètre « Cause » avec le champ Cause value = 31 |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

| NUMERO DU TEST : 4.6-7b |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Etablissement d’un appel à partir d’un poste non client de l’OLD sélectionné |
| SOUS-TITRE: | Emission d’une annonce commerciale |
| OBJET: | Vérifier l’émission d’une annonce taxée et le relâchement correct de l’appel. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: |  |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Annonce |  | Annonce |  |
|  |  |  | REL |  |
|  | RLC |  |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Echec de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |
|  | ACM peut être suivi de CPG |

## 5.5	Accès aux services

| NUMERO DU TEST : 4.7-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel vers un numéro 3BPQ |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le contenu du paramètre NUMERO DU DEMANDE. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre Called party number avec les champs Nature of address = Service spécial et address signal = 3BPQ |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.7-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel vers un numéro 8ABPQMCDU non portable |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le contenu du paramètre NUMERO DU DEMANDE. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre Called party number avec les champs Nature of address = National significatif et address signal = 8ABPQMCDU |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

| NUMERO DU TEST : 4.7-3 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel vers un numéro 8ABPQMCDU portable |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. Vérifier le contenu du paramètre NUMERO DU DEMANDE. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel de PS 1 vers PS 2. Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre Called party number avec les champs Nature of address = National significatif et address signal = 840P’Q’ 8ABPQMCDU |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

## 5.6	Accès aux réseaux privés virtuels

| NUMERO DU TEST : 4.8-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Appel vers un réseau privé virtuel |
| SOUS-TITRE: | Numérotation par chevauchement. |
| OBJET: | Vérifier l’établissement de la communication et la libération des circuits. |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.9 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel vers un prestataire RPV de PS 1 vers PS 2 Vérifier la sonnerie et le retour d’appel. Le poste demandeur raccroche. Le poste demandé raccroche après la libération des circuits. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  | IAM |  |  |  |
|  | SAM |  | 1 ou plusieurs |  |
|  |  |  | ACM |  |
| Retour d'appel |  |  |
|  |  |  | ANM |  |
|  | Connectivité |  | Connectivité |  |
|  | REL |  |  |  |
|  |  |  | RLC |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Etablissement normal de la communication. Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION des messages et paramètres échangés. |
| 3 | VERIFICATION dans IAM, du paramètre Called party number avec les champs Nature of address = National significatif et address signal = 85PQ X1X2 |
| 4 | VERIFICATION du retour d’appel, passages conversations. |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

## 5.7	Protection de l’intégrité des réseaux

| NUMERO DU TEST : 4.9-1 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Interdiction de renvois d’appels vers les numéros d’urgence et d’intérêt général (Postes portés ou non) |
| SOUS-TITRE: | Pas de signalisation. |
| OBJET: | Vérifier qu’un renvoi n’est pas possible vers les numéros d’urgence et d’intérêt général. |
| REFERENCES: |  |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Sur un poste, activer un renvoi vers les numéros d’urgence et d’intérêt général. Vérifier que le renvoi n’est pas possible. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  |  |  | . |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Echec du renvoi |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.9-2 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Interdiction de renvois d’appels vers des numéros interdits d’un commun accord aux renvois |
| SOUS-TITRE: | Pas de signalisation. |
| OBJET: | Vérifier qu’un renvoi n’est pas possible. |
| REFERENCES: |  |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Sur un poste, activer un renvoi vers un numéros interdit aux renvois Vérifier que le renvoi n’est pas possible. |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
|  | PS 1 |  | PS 2 |  |
|  |  |  | . |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Echec du renvoi. |
|  | COMMENTAIRES |

| NUMERO DU TEST : 4.9-3 |  |
| --- | --- |
| TITRE: | Vérification du respect de la limite du nombre de renvois |
| SOUS-TITRE: |  |
| OBJET: | Vérifier que l’appel n’est pas renvoyé une sixième fois |
| REFERENCES: | SPIROU005/§2.1&3.1&3.44&3.45 |  |
| DESCRIPTION DU TEST: | Etablir un appel vers un poste côté PS 1 renvoyé (5ième renvoi) vers un poste côté PS 2, lui-même renvoyé (6ième renvoi) vers un poste côté PS1. Vérifier qu’il n’y a pas de 6ième renvoi |
| SEQUENCE DE MESSAGES ATTENDUE: |
| PS 1 | (1) | PS 2 | (2) | PS 1 |
| (5ième renvoi) IAM |  | L’appel n’est pas renvoyé |  |  |
|  |  | une sixième fois |  |  |
|  | RESULTATS ATTENDUS |
| 1 | Enregistrer la séquence de messages avec un analyseur. |
| 2 | VERIFICATION dans l’IAM (1), du paramètre Redirecting number |
| 3 | VERIFICATION dans l’IAM (1), du paramètre Redirection information avec les champs Redirecting indicator = 3 (call diverted), Redirection reason = 3 (CFU), 2 (CFNR), 1 (CFB) ou 4 (CD during alerting) et Redirection counter = 5. |
| 4 | VERIFICATION dans REL (1), du paramètre « Cause » avec les champs Cause value = 21 (Call rejected) |
| 5 | VERIFICATION que les CIRCUITS sont au repos à la fin de l’appel. |
|  | COMMENTAIRES : |

Annexe 1 : Questionnaire Q784.2

Roles and capabilities of the exchanges

Roles (Q.784.2)

See Table A.1.

| Table A.1/Q.784.2 – Roles |
| --- |
| Item | Is the implementation an ... | Reference | Status | Support |
| 1 | OLE – Originating Local Exchange | 2.1.1.1 | o.1 |  |
| 2 | NTE – National Transit Exchange | 2.1.1.2 | o.1 |  |
| 3 | OutIE – Outgoing International Interconnection Exchange | 2.1.1.3 | o.1 |  |
| 4 | IncIE – Incoming International Interconnection Exchange | 2.1.1.4 | o.1 |  |
| 5 | ITE – International Transit Exchange | 2.1.1.5 | o.1 |  |
| 6 | DLE – Destination Local Exchange | 2.1.1.6 | o.1 |  |
| o.1: It is mandatory to support at least one of these items. |

Capabilities

The following matrix is an abbreviation guide for roles:

| OLE | NTE | OutIE | ITE | IncIE | DLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TypeA | TypeB | TypeA | TypeB | TypeA | TypeA |
| Local | Transit | Gateway | Transit | Gateway | Local |
|  | IntermE | IntermE | IntermE | IntermE |  |
| CntrlE | CntrlE | CntrlE |  |  |  |
|  | IWorkE | IWorkE | IWorkE | IWorkE |  |

Basic Call (Q.784.2)

| Table A.2/Q.784.2 – Connection types |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | Support the connection type "Speech"? | 2.1.1.1 2.1.2.1 | o.2 |  |
| 2 | Support the connection type "3.1 kHz audio"? | 2.1.1.1 2.1.2.1 | o.2 |  |

| Table A.2/Q.784.2 – Connection types (concluded) |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 3 | Support the connection type "64 kbit/s unrestricted"? | 2.1.1.1 2.1.2.1 | o.2 |  |
| 4 | Support the connection type "64 kbit/s unrestricted preferred"? | 2.1.1.1 2.1.2.1 | o |  |
| 5 | Support of multirate connection types? | 2.1.1.1 2.1.2.1 | o |  |
| 6 | Support the connection type "2 x 64 kbit/s unrestricted"? Support the connection type "2 ´ 64 kbit/s unrestricted"? | 2.1.1.1 2.1.2.1 | o |  |
| 7 | Support the connection type "384 kbit/s unrestricted"? Support the connection type "384 kbit/s unrestricted"? | 2.1.1.1 2.1.2.1 | o |  |
| 8 | Support the connection type "1536 kbit/s unrestricted"? Support the connection type "1536 kbit/s unrestricted"? | 2.1.1.1 2.1.2.1 | o |  |
| 9 | Support the connection type "1920 kbit/s unrestricted"? Support the connection type "1920 kbit/s unrestricted"? | 2.1.1.1 2.1.2.1 | o |  |
| o.2: It is mandatory to support at least one of these items. |

| Table A.3/Q.784.2 – Forward address signalling |
| --- |
| Item | Is the exchange [role] able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | [OLE] use the en bloc operation in the forward address signalling (sending)? | 2.1.1.1 | o.3 |  |
| 2 | [OLE] use the overlap operation in the forward address signalling (sending)? | 2.1.2.1 | o.3 |  |
| 3 | [IntermE] use the en bloc operation in the forward address signalling (receiving)? | 2.1.1.2 to 2.1.1.5 | m |  |
| 4 | [IntermE] use the overlap operation in the forward address signalling (receiving)? | 2.1.2.2 to 2.1.1.5 | m |  |
| 5 | [IntermE] use the en bloc operation in the forward address signalling (sending)? | 2.1.1.2 to 2.1.1.5 | o.4 |  |
| 6 | [IntermE] use the overlap operation in the forward address signalling (sending)? | 2.1.2.2 to 2.1.1.5 | o.4 |  |
| 7 | [DLE] use the en bloc operation in the forward address signalling (receiving)? | 2.1.1.6 | m |  |
| 8 | [DLE] use the overlap operation in the forward address signalling (receiving)? | 2.1.2.6 | m |  |
| o.3: It is mandatory to support at least one of these items. |
| o.4: It is mandatory to support at least one of these items. |

| Table A.4/Q.784.2 – OLE capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | Send the end-of-pulsing signal (ST)? | 2.1.1.1 b) 2.1.2.1 b) | o |  |
| 2 | Through-connect the transmission path also in the forward direction immediately after sending IAM for "Speech" or "3.1 kHz audio" calls? | 2.1.1.1 d) 2.1.2.1 d) | o |  |
| 3 | Through-connect in the backward direction immediately after IAM in case of overlap signalling? | 2.1.2.1 d) i) | o.5 |  |
| 4 | Through-connect in the backward direction when Called party number complete (digit analysis, timer T10, receive of ACM) in case of overlap signalling? | 2.1.2.1 d) ii) | o.5 |  |
| 5 | handle (generate and route according to) the Transit network selection received from the access? | 2.1.11 | o |  |
| o.5: It is mandatory to support at least one of these items. |

| Table A.5/Q.784.2 – NTE capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | route calls using only the connection type in the Transmission medium requirement? | 2.1.1.2 a) 2.1.2.2 a) | o.6 |  |
| 2 | route calls using not only the connection type in the Transmission medium requirement? | 2.1.1.2 a) 2.1.2.2 a) | o.6 |  |
| 3 | route calls by examining the Bearer capability in the User service information and/or the High layer capability in the User teleservice information? | 2.1.1.2 a) 2.1.2.2 a) | c51 |  |
| 4 | support awaiting answer timer T9 if it is a controlling exchange (CntrlE)? | 2.1.4.2 | o |  |
| o.6: It is mandatory to support at least one of these items. |
| c51: IF A.5/2 THEN o ELSE n/a. |

| Table A.6/Q.784.2 – OutIE capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | route calls using only the connection type in the Transmission medium requirement? | 2.1.1.3 a) 2.1.2.3 a) | o.7 |  |
| 2 | route calls using not only the connection type in the Transmission medium requirement? | 2.1.1.3 a) 2.1.2.3 a) | o.7 |  |
| 3 | route calls by examining the Bearer capability in the User service information and/or the High layer capability in the User teleservice information? | 2.1.1.3 a) 2.1.2.3 a) | c61 |  |
| 4 | amend or omit the most significant digits in the called party number (country code)? | 2.1.1.3 b) | o |  |
| 5 | send the end-of-pulsing signal (ST)? | 2.1.1.3 b) 2.1.2.3 b) | o |  |
| 6 | support µ-law to A-law conversion? | 2.1.1.3 b) 2.1.2.3 b) | n/a |  |
| o.7: It is mandatory to support at least one of these items. |
| c61: IF A.6/2 THEN o ELSE n/a. |

| Table A.7/Q.784.2 – ITE capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | amend or omit the most significant digits in the called party number (country code)? | 2.1.1.4 b) | o |  |

| Table A.8/Q.784.2 – IncIE capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | support A-law to µ-law conversion? | 2.1.1.5 b) 2.1.2.5 b) | n/a |  |

| Table A.9/Q.784.2 – DLE capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | send a network initiated Suspend on receipt of an on-hook condition? | 2.4.1 | o |  |
| 2 | send a network initiated Resume on receipt of an off-hook condition? | 2.4.2 | c91 |  |
| c91: IF A.0/1 THEN m ELSE n/a. |

| Table A.10/Q.784.2 – IntermE capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | route according to the Transit network selection? | 2.1.11 | o |  |
| 2 | generate Call history information if it is missing? | 2.6.1.5 | c101 |  |
| c101: IF A.13/11 THEN o ELSE n/a. |

| Table A.11/Q.784.2 – IWorkE capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | send a network initiated Suspend on receipt of a clear back signal? | 2.4.1 | o |  |
| 2 | send a network initiated Resume on receipt of a re-answer indication? | 2.4.2 | c111 |  |
| c111: IF A.11/1 THEN m ELSE n/a. |

| Table A.12/Q.784.2 – Gateway capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | perform policing of information for re-segmentation? | 2.1.12 d) | o |  |
| 2 | re-segment without discarding unrecognized parameters that have to be passed on according to the compatibility procedure? | 2.1.12 h) | o |  |
| 3 | Send Carrier Access Code (CAC) in the TNS parameter or in the called party number parameter ? | 2.1.11 | o |  |
| 4 | Send charging messages ? | 2.1.9 | o |  |

| Table A.13/Q.784.2 – Role independent capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 1 | support calls to testing and measuring devices (sending)? | 2.1.1.8 2.1.2.8 | o |  |
| 2 | support calls to testing and measuring devices (receiving)? | 2.1.1.8 2.1.2.8 | o |  |
| 3 | support the Continuity check procedures? | 2.1.8 | o |  |
| 4 | use Continuity-check request message to test for proper CIC-alignment? | 2.1.8 Annex G.3 b) | o |  |
| 5 | do continuity checking for multirate connection type calls? | 2.1.8 | o |  |
| 6 | support FOT? | 2.1.10 | o |  |
| 7 | support the Simple segmentation procedure? | 2.1.12 | o |  |

| Table A.13/Q.784.2 – Role independent capabilities (concluded) |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference | Status | Support |
| 8 | support in-band tones and announcements? | 2.2.4 | m |  |
| 9 | support Cause in the ACM and CPG? | 2.2.4 | m |  |
| 10 | support signalling procedures for connection type allowing fallback? | 2.5 | o |  |
| 11 | support the propagation delay determination procedure? | 2.6 | c131 |  |
| 12 | support the simple (Q.767) echo control procedure? | D.2.8/Q.767 | o.8 |  |
| 13 | support the dynamic echo control procedure? | 2.7 | o.8 |  |
| 14 | handle circuits on more than one PCM-system in one CGB/CGBA and CGU/CGUA? | 2.8 | o |  |
| 15 | support method 1 as preventive action of dual seizure? | 2.9.1.3 | o.9 |  |
| 16 | support method 2 as preventive action of dual seizure? | 2.9.1.3 | o.9 |  |
| 17 | support a proprietary method as preventive action of dual seizure? | 2.9.1.3 | o.9 |  |
| 18 | handle circuits on more than one PCM-system in one GRS/GRA? | 2.9.3 | o |  |
| 19 | support the compatibility procedure? | 2.9.5 | m |  |
| 20 | discard an unknown parameter without Parameter compatibility information? | 2.9.5.3.2 i) b) 2.9.5.3.2 ii) b) | o.10 |  |
| 21 | pass on an unknown parameter without Parameter compatibility information? | 2.9.5.3.2 i) b) 2.9.5.3.2 ii) b) | o.10 |  |
| 22 | support of ISDN User Part signalling congestion control? | 2.10 | o |  |
| 23 | support of automatic congestion control? | 2.11 | o |  |
| 24 | support the ISDN User Part availability control? | 2.13 | o |  |
| 25 | support interaction with MTP Pause and Resume? | 2.14 | m |  |
| c131: IF A.13/13 THEN m ELSE o. o.8: It is mandatory to support at least one of these items. o.9: It is mandatory to support at least one of these items. o.10: It is mandatory to support at least one of these items. |

| Table A.14/Q.784.2 – Timers |
| --- |
| Item | Use of ... | Reference | Status | Support | Values in seconds |  |
|  |  |  |  |  | allowed | supported |
| 1 | T1 | Table A.1/Q.764 | m |  | 15-60 |  |
| 2 | T2 | Table A.1/Q.764 | m |  | 180 |  |
| 3 | T3 | Table A.1/Q.764 | o |  | 120 |  |
| 4 | T4 | Table A.1/Q.764 | o |  | 300-900 |  |
| 5 | T5 | Table A.1/Q.764 | m |  | 300-900 |  |
| 6 | T6 | Table A.1/Q.764; 4.3.2/Q.118 | m |  | 60-120 |  |
| 7 | T7 | Table A.1/Q.764 | m |  | 20-30 |  |
| 8 | T8 | Table A.1/Q.764 | m |  | 10-15 |  |
| 9 | T9 | Table A.1/Q.764; 4.3.1/Q.118 | m |  | 90-120 |  |
| 10 | T10 | Table A.1/Q.764 | m |  | 4-6 |  |
| 11 | T11 | Table A.1/Q.764 | m |  | 15-20 |  |
| 12 | T12 | Table A.1/Q.764 | m |  | 15-60 |  |
| 13 | T13 | Table A.1/Q.764 | m |  | 300-900 |  |
| 14 | T14 | Table A.1/Q.764 | m |  | 15-60 |  |
| 15 | T15 | Table A.1/Q.764 | m |  | 300-900 |  |
| 16 | T16 | Table A.1/Q.764 | m |  | 15-60 |  |
| 17 | T17 | Table A.1/Q.764 | m |  | 300-900 |  |
| 18 | T18 | Table A.1/Q.764 | m |  | 15-60 |  |
| 19 | T19 | Table A.1/Q.764 | m |  | 300-900 |  |
| 20 | T20 | Table A.1/Q.764 | m |  | 15-60 |  |
| 21 | T21 | Table A.1/Q.764 | m |  | 300-900 |  |
| 22 | T22 | Table A.1/Q.764 | m |  | 15-60 |  |
| 23 | T23 | Table A.1/Q.764 | m |  | 300-900 |  |
| 24 | T24 | Table A.1/Q.764 | m |  | 0-2 |  |
| 25 | T25 | Table A.1/Q.764 | m |  | 1-10 |  |
| 26 | T26 | Table A.1/Q.764 | m |  | 60-180 |  |
| 27 | T27 | Table A.1/Q.764 | m |  | 240 |  |
| 28 | T28 | Table A.1/Q.764 | o |  | 10 |  |
| 29 | T29 | Table A.1/Q.764 | o |  | 0.3-0.6 |  |
| 30 | T30 | Table A.1/Q.764 | o |  | 5-10 |  |
| 31 | T31 | Table A.1/Q.764 | o |  | > 360 |  |
| 32 | T32 | Table A.1/Q.764 | o |  | 3-5 |  |
| 33 | T33 | Table A.1/Q.764 | o |  | 12-15 |  |

| Table A.14/Q.784.2 – Timers (concluded) |
| --- |
| Item | Use of ... | Reference | Status | Support | Values in seconds |  |
|  |  |  |  |  | allowed | supported |
| 34 | T34 | Table A.1/Q.764 | c141 |  | 2-4 |  |
| 35 | T35 | Table A.1/Q.764 | m |  | 15-20 |  |
| 36 | T36 | Table A.1/Q.764 | m |  | 10-15 |  |
| 37 | T37 | Table A.1/Q.764 | c142 |  | 2-4 |  |
| 38 | T38 | Table A.1/Q.764; 4.3.2/Q.118 | m |  | 60-120 |  |
| 39 | T39 | Table A.1/Q.764; 7.9/Q.731.7 | o |  | 4-15 |  |
| c141: IF A.13/7 THEN m ELSE o. |
| c142: IF A.13/13 THEN m ELSE o. |

| Table A.13/Q.784.2 – Role independent capabilities |
| --- |
| Item | Is the exchange able to ... | Reference |
| 1 | support calls to testing and measuring devices (sending)? | 2.1.1.8 2.1.2.8 |
| 2 | support calls to testing and measuring devices (receiving)? | 2.1.1.8 2.1.2.8 |
| 3 | support the Continuity check procedures? | 2.1.8 |
| 4 | use Continuity-check request message to test for proper CIC-alignment? | 2.1.8 Annex G.3 b) |
| 5 | do continuity checking for multirate connection type calls? | 2.1.8 |
| 6 | support FOT? | 2.1.10 |
| 7 | support the Simple segmentation procedure? | 2.1.12 |