Tests d’interconnexion

pour l’accès commuté à internet en SSUTR2

ART/ST/NRT/8-99/ed1.0

25/11/1999

ART / CST

Groupe Interopérabilité

ACCES COMMUTE A INTERNET EN SSUTR2

LES TESTS D'INTERCONNEXION

Tests d'interconnexion de base à mener conjointement entre un Opérateur de réseau de circuits commutés et un Fournisseur d'Accès Internet (FAI) raccordés en SSUTR2

Edition :	1.0

Date : 		25/11/1999

Note : Dans ce document, on considère que le FAI (Fournisseur d'Accès Internet) est raccordé par un PII (Point d'Interconnexion Internet) à un PIRC (Point d'Interconnexion Réseaux Commutés) du réseau de circuits commutés, en SSUTR2.

Seuls les appels du réseau de circuits commutés vers FAI (Dial-in) (i.e. PIRC vers PII) sont considérés dans ce document. Le réseau de circuits commutés peut être un OBL ou un OLD.

TABLE DES MATIERES :

Contexte de mise en œuvre des tests	3

Contexte réglementaire	3

Sélection bilatérale des tests à réaliser	3

Outils de tests	3

Ticket de taxation	3

1ère partie : tests complets	4

LISTE DE TESTS N° 1 : niveaux 2 et 3	4

LISTE DE TESTS N° 2 : compatibilité interface	5

LISTE DE TESTS N° 3 : téléservices RNIS.	6

LISTE DE TESTS N° 4 : portabilité	7

LISTE DE TESTS N° 5 : maintenance et cas d'échecs	8

2ème partie : tests simplifiés	9

LISTE DE TESTS N° 2' : compatibilité interface	9

LISTE DE TESTS N° 5' : maintenance et cas d'échecs	10

REFERENCES :

- V11-T 1998 Recommandation

Spécification du sous-système utilisateur SSUTR2 sur l'interface entre le réseau fixe de France Télécom et les réseaux tiers à l'étape fonctionnelle VN6

- ART/ST/NRT/6-99 édition 1.1

Protocoles et architectures de signalisation envisageables pour l'accès commuté à Internet

# Contexte de mise en œuvre des tests

## Contexte réglementaire

Les interconnexions entre opérateurs sont effectuées dans le respect du contexte réglementaire français.

Les fonctionnalités et services supportés par SSUTR2 sont mis en œuvre en respectant les décisions actuelles et futures de l’ART, mais aussi en tenant compte des discussions multilatérales qui ont eu lieu ou qui sont en cours.

## Sélection bilatérale des tests à réaliser

L’objet de ce document est de fournir une liste exhaustive des tests pouvant être réalisés lors d’une interconnexion SSUTR2 entre opérateurs de réseaux de circuits commutés et fournisseurs d'accès Internet.

D’un commun accord, les opérateurs décident du sous ensemble des tests qui doivent être effectivement réalisés suivant les fonctionnalités et les services rendus par chacun des réseaux.

Toujours d’un commun accord, les interconnexions répétées sur des commutateurs de configuration identique (Même technologie et même palier logiciel de PIRC ou de PII) peuvent faire l’objet de la liste de tests simplifiée.

## Outils de tests

Afin d’organiser les tests, les opérateurs se mettent d’accord en amont sur les terminaux d'accès Internet et les outils de tests qui seront utilisés sur les boucles locales et sur le faisceau d’interconnexion.

Il est recommandé d’utiliser :

- Des terminaux d'accès Internet sur accès analogique,

- Des générateurs de signalisation RNIS,

- Des analyseurs de signalisation SSUTR2.

## Ticket de taxation

En complément des tests de signalisation, il est recommandé d’effectuer un test de comparaison des tickets de taxation des deux commutateurs interconnectés.

Les informations suivantes sont comparées à partir des deux tickets :

- Date, heure, minute et seconde de début de la taxation.

- Date, heure, minute et seconde de fin de la taxation.

- Durée de la taxation

# 1ère partie : tests complets

## LISTE DE TESTS N° 1 : niveaux 2 et 3

Tests des niveaux 2 et 3

Ces tests sont mis en œuvre lors d'un raccordement en mode associé. Les tests à mettre en œuvre lors d'un raccordement en mode quasi-associé seront définis lors de l'étude de ce mode.

| N° du test | Description du test | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Initialisation du terminal sémaphore. | Test 1.1. de Q781. |
| 1.2 | Vérification de la temporisation T2. | Test 1.2. de Q781. |
| 1.3 | Vérification des temporisations T1 et T4. | Test 1.4. de Q781. |
| 1.4 | Vérification de la procédure d’alignement (TSR). | Test 1.5. de Q781. |
| 1.5 | Désactivation d’un canal sémaphore en service. | Test 1.29. de Q781. |
| 1.6 | Coupure canal sémaphore en service. | Test 3.5. de Q781. |
| 1.7 | Vérification de l’émission et de la réception de trames sémaphore. | Test 9.1. de Q781. |

| N° du test | Description du test | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 1.10 | Mise en service d’un faisceau de canaux sémaphore avec un canal sémaphore. | Test 1.1. de Q782. |
| 1.11 | Désactivation d’un faisceau de canaux sémaphore. | Test 1.2. de Q782. |
| 1.12 | Vérification du partage de charge dans un faisceau sémaphore. | Test 2.4.1. de Q782. |
| 1.13 | Vérification de passage sur canal sémaphore de secours en trafic réel. | Test 3.20. de Q782. |
| 1.14 | Retour sur canal sémaphore normal à l’intérieur d’un faisceau. | Test 4.1. de Q782 |

## LISTE DE TESTS N° 2 : compatibilité interface

TESTS D'INTERCONNEXION DE BASE A MENER CONJOINTEMENT ENTRE L'OPERATEUR DE RESEAU DE CIRCUITS COMMUTES ET LE FAI, POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC L'INTERFACE PIRC/PII.

| N° du test | Description du test | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Appel d'un mobile vers le FAI | L'origine de l'appel (opérateur de GSM) n'a pas d'importance, il s'agit ici de vérifier que la présence de l'identité additionnelle dans le MIF entrant ne perturbe pas le PII |
| 2.2 | Appel d'un poste fixe analogique vers le FAI |  |
| 2.3 | Appel d'un poste fixe RNIS vers le FAI avec capacité de transfert d'information Parole | On vérifiera que les informations RNIS présentes (e.g. NDS, LLC, HLC, sous-adresses, UUS) ne perturbent pas le PII. |
| 2.4 | Appel d'un poste fixe RNIS vers le FAI avec capacité de transfert d'information 3,1 kHz Audio | Même remarque que pour le test 2.3 |
| 2.5 | Appel d'un poste fixe RNIS vers le FAI avec capacité de transfert d'information 64 kbit/s transparent | Même remarque que pour le test 2.3 |
| 2.6 | Appel d'un poste fixe vers un poste fixe en renvoi inconditionnel vers le FAI | Différents types de renvois pourront être testés suivant l'offre de l'opérateur (Non réponse, occupation, phase alerte...). Le renvoi en tant que tel n'a pas d'importance, il s'agit de vérifier que la présence de l'identité du premier demandé et de l'information de renvoi dans le MIF ne perturbe pas le PII. |

## LISTE DE TESTS N° 3 : téléservices RNIS.

TESTS des TELESERVICES RNIS émis vers le FAI

| N° du test | Description du test | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Appel d’un poste RNIS mettant en œuvre le téléservice Téléphone, vers le FAI. | On vérifiera le paramètre « compatibilité » des couches supérieures. La réaction du FAI est à déterminer en fonction des contrôles effectués sur ce paramètre. |
| 3.2 | Appel d’un poste RNIS mettant en œuvre le téléservice Télécopie Gr.2/3, vers le FAI. | Même remarque que pour le test 3.1 |
| 3.3 | Appel d’un poste RNIS mettant en œuvre le téléservice Télécopie G4, vers le FAI. | Même remarque que pour le test 3.1 |
| 3.4 | Appel d’un poste RNIS mettant en œuvre le téléservice Télétex, vers le FAI. | Même remarque que pour le test 3.1 |
| 3.5 | Appel d’un poste RNIS mettant en œuvre le téléservice Vidéotex, vers le FAI. | Même remarque que pour le test 3.1 |
| 3.6 | Appel d’un poste RNIS mettant en œuvre le téléservice Audiovisuel, vers le FAI. | Même remarque que pour le test 3.1 |
| 3.7 | Appel d’un poste RNIS mettant en œuvre le téléservice Application non normalisée, vers le FAI. | Même remarque que pour le test 3.1 |

## LISTE DE TESTS N° 4 : portabilité

TESTS D'INTERCONNEXION DE BASE A MENER CONJOINTEMENT ENTRE L'OPERATEUR DE RESEAU DE CIRCUITS COMMUTES ET LE FAI, LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PORTABILITE DANS LE RESEAU DE CIRCUITS COMMUTES

| N° du test | Description du test | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Appel d'un poste analogique porté, vers le FAI. |  |
| 4.2 | Appel d'un poste RNIS porté, vers le FAI. |  |

## LISTE DE TESTS N° 5 : maintenance et cas d'échecs

TESTS D'INTERCONNEXION DE BASE A MENER CONJOINTEMENT ENTRE L'OPERATEUR DE RESEAU DE CIRCUITS COMMUTES ET LE FAI, POUR VERIFIER CERTAINES PROCEDURES DE MAINTENANCE ET LE TRAITEMENT DES CAS D'ECHECS.

| N° du test | Description du test | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 5.1* | Test de continuité manuel. Demande par le réseau de circuits commutés |  |
| 5.2* | Blocage puis déblocage d'un circuit arrivée par le PII |  |

| N° du test | Description du test | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 5.10 | Appel vers un N° du FAI non utilisé |  |
| 5.11 | Appel vers un N° du FAI occupé |  |
| 5.12 | Appel vers le FAI jusqu'à expiration de la temporisation de non réponse du FAI |  |
| 5.13 | Appel vers le FAI échouant sur contrôle d'identification (identificateur, mot de passe) transmise dans la bande |  |
| 5.14 | Appel vers le FAI échouant sur contrôle du numéro du demandeur transporté dans la signalisation |  |
| 5.15 | Appel d'un poste vers un FAI, échouant pour des causes différentes des précédentes | Ce test permet de vérifier que l'appel est libéré selon les messages adéquats. |
| 5.16 | Appel établi d'un poste vers le FAI, libéré par le FAI |  |

* le test n’est effectué que dans le cas d’un nouveau raccordement.

# 2ème partie : tests simplifiés

Tests d'interconnexion simplifiés de base à mener conjointement entre un Opérateur de réseau de circuits commutés et un FAI

## LISTE DE TESTS N° 2' : compatibilité interface

TESTS D'INTERCONNEXION SIMPLIFIES A MENER CONJOINTEMENT ENTRE L'OPERATEUR DE RESEAU DE CIRCUITS COMMUTES ET LE FAI, POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC L'INTERFACE PIRC/PII

| N° du test | Description du test | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 2'.2 | Appel d'un poste fixe analogique vers le FAI |  |
| 2'.3 | Appel d'un poste fixe RNIS vers le FAI avec capacité de transfert d'information Parole. | On vérifiera que les informations RNIS présentes (e.g. NDS, LLC, HLC, sous-adresses, UUS) ne perturbent pas le PII. |

## LISTE DE TESTS N° 5' : maintenance et cas d'échecs

TESTS D'INTERCONNEXION SIMPLIFIES A MENER CONJOINTEMENT ENTRE L'OPERATEUR DE RESEAU DE CIRCUITS COMMUTES ET LE FAI, POUR VERIFIER CERTAINES PROCEDURES DE MAINTENANCE ET LE TRAITEMENT DES CAS D'ECHECS.

| N° du test | Description du test | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 5'.1* | Test de continuité manuel. Demande par le réseau de circuits commutés |  |
| 5'.2* | Blocage puis déblocage d'un circuit arrivée par le PII |  |

| N° du test | Description du test | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| 5'.10 | Appel vers un N° du FAI non utilisé |  |
| 5'.11 | Appel vers un N° du FAI occupé |  |
| 5'.13 | Appel vers le FAI, échouant sur contrôle d'identification (identificateur, mot de passe) transmise dans la bande. |  |

* le test n’est effectué que dans le cas d’un nouveau raccordement.